# 采购需求

一、采购需求一览表

# 一、项目概况

项目用地位于崖州区人民武装部新建营区位于崖州湾科技新城YK04-11-02地块，该项目用地面积11723.55平方米，总建筑面积4997.89平方米，建设一栋地上三层综合指挥楼，建筑面积为1796.02 平方米；建设一栋地上三层综合指挥楼，建筑面积为1796.02 平方米；建设一栋民兵训练楼，建筑面为2099.45平方米；一栋建筑面积为100.80平方米的附属用房

# 二、建设目标

本项目智能化系统建设目标要求为：安全、舒适、节能、人性化管理和服务及先进性。

- 安全：应完善大楼安全保卫工作，提高物业管理水平、降低管理人员劳动强度、节省运行能耗、物耗。

- 节能：应将设备节能工作落实到实处，充分发挥各设备的最高效率，同时延长设备使用寿命。

- 舒适：应建设信息服务平台，为管理单位及进驻业主提供方便、快捷的优质服务。

- 人性化管理和服务：创造人性化服务和优质的住环境，使用户享受数字化服务。

- 先进性：保障投资的安全性、可扩展性、可升级性。

除此之外，本次项目还需确保系统投资成本的最优化，同时在今后10至15年内不至落后于行业主流技术水平，达到网络化管理、人性化操作界面、安全稳定、易于扩展、节能环保的建设目标。

智能建筑应能提供安全、舒适、快捷的优质服务，提供一个有利于人们工作和休闲舒适的居住购物环境。

建立一套先进的硬件设施和软件，科学的综合管理机制，达到节省能耗和降低人力成本的效果。

# 三、项目主要内容

本次采购范围为崖州区人民武装部新建营区项目智能化系统工程项目系统深化设计、施工及售后服务总承包。具体系统详见招标内容系统要求。主要工作范围概括为：

- 系统设备与材料的供应及其运输、包装、现场仓储。

- 系统软件开发、设备安装、布线施工（包括线管及线槽的施工）和接线。

- 系统配电、防雷与接地设备与材料的供应及施工。

- 系统端接、测试和调试以及与相关系统的联调。

- 系统正式移交招标人之前的试运行和系统维护。

- 技术培训（应含操作手册、培训的人数、时间）和系统正式移交后的技术服务和支持。

- 竣工图及竣工资料。

- 上述工作配套的附件、工具、备品备件、资料的提供。

以上部分的工作包括以下系统：

- 综合布线系统

- 计算机网络系统

- 闭路监控系统

- 门禁管理系统

- 停车场管理系统

- 人员通道系统

- 访客管理系统

- 室内报警系统

- 周界报警系统

- 公共广播系统

- 多媒体会议系统

- 电子沙盘系统

- 密集柜系系统

- 机房系统

# 四、规范标准依据

本工程的设计及施工依据应符合但不限于下列标准规范：

- 《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）

- 《智能建筑评估标准》GB/TJ08-602-2001

- 《智能建筑施工及验收规范》GB/TJ08-601-2001

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB （50339-2003）

- 《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2007

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）

- 《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2007

- 《大楼通信综合布线系统总规范》YD/T926.1-1997

- 《以太网标准》IEEE802.3 Ethernet

- 《商用建筑线缆标准》ANSI/EIA/TIA568B

- 《信息技术互连国际标准》ISO11801(Ed2)

- 《商用建筑通信通道和空间标准》EIA/TIA-569

- 《商用建筑电信设施管理标准》EIA/TIA-606

- 《商用建筑电信接地接续要求》EIA/TIA-607

- 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-1987)

- 《通信布线系统信息技术欧洲标准》EN50173

- 《六类非屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》EIA/TIA TSB-155

- 《工业企业通信设计规范》GBJ42-1981

- 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-1985

- 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-1991

- 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-1995

- 《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-1997

- 《防静电工程技术规范》DGJ08-83-2000

- 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）

- 《电子信息系统机房设计规范》（GB50174－2008）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343－2012）

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-1992

- 《低压配电设计规范》（GB50054－95）

- 《通讯机房静电防护通则》（YD/T754－95）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055－2011）

- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 （GB50150－2006）

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232－92）

- 《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》（GB50169－2006）

- 《建筑电气设计技术规范》（JGJ16-2008）

- 《民用建筑电气技术规范》（JGJ16-2008）

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

- 《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》 （GB50168-2006）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057－2010）

- 《钢制电缆桥架工程设计规范》（CECS31:2006）

- 《薄壁镀锌钢管（JDG、KBG）敷设工程施工工艺标准》（J604－2004）

- 《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规范》（CECS120:2000）；

- 《工业电视系统工程设计规范》(GB 50115-2009)、

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)

- 《建筑工程设计文件编制深度规定》（建设部2008年版）

- 国家、部委及行业相关智能建筑设计的标准及规范

- 相关产品生产厂家的技术文件

- 适用于本项目的其他国家标准规范、海口市有关规范、规定要求等。

# 五、各系统技术要求

## 5.1 综合布线系统

### 5.1.1系统概述

综合布线系统的网络机房设在民兵训练楼1F音控室，通过弱电竖井内敷设竖向光纤/大对数双绞线至各楼层弱电分配线架，由分配线架敷设水平线缆至各信息点。

使用的宽带上网的数据网与武装部的军网物理分开，包括这两组数据网的主干线，都是二个独立分开的网络。数字监控及其它智能化系统采用一套独立的智能网络系统。

综合布线系统主要为电话布线系统、数据布线系统和数字监控等其它系统提供物理链接链路，其数据网络和电话主干采用多模光纤、水平电缆采用六类UTP网线和模块化配线架；模拟语音系统线缆主干采用三类大对数电缆、水平系统使用六类非屏蔽双绞线。系统配置如下：

垂直线缆是贯穿整个建筑物各个水平区子系统连接路由的主干电缆，它将各分配线架(IDF)与主配线架(MDF)以星型结构连接起来，贯穿于大楼的垂直竖井中，垂直线缆配置多模光纤，每个IDF房（楼层配线间）为军网、办公网、外网配置1条8芯多模光缆，可满足军网、办公网、外网使用。同时各配线间配置三类大对数电缆为传统电话服务。

水平子布线子系统将垂直干线子系统线路延伸到用户工作区。水平子布线系统大部分处在一个楼层或相邻楼层上，一端端接于信息插座上，另一端端接在分配线间（IDF）的管理配线架上，本系统水平系统全部网络数据点、语音点、视频监控数据点均采用六类非屏蔽双绞线，实行点对点的连接。

工作区即最终用户的工作区域。工作区子系统由线缆、跳线和适配器组成，以将电话、计算机等连接至信息插座上，工作区布线全部采用六类产品，可向下兼容超五类产品。面板采用标准“86”系列产品。

- 用户需求清单

| 政府采购项目详细需求表 |
| --- |
| 预算单位（章）： |  |  |  |  |
| 序号 | 采购品目名称 | 规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 是否进口产品 | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 底盒 | 名称:接线盒、规格:86；材质:钢；敷设方式：开孔暗敷 | 183 | 个 | 否 |  |
| 2 | 网络地插 | 金属材质；暗装 | 44 | 个 | 否 |  |
| 3 | 单孔面板 | PVC材质；白色平口 | 32 | 个 | 否 |  |
| 4 | 双孔面板 | PVC材质；白色平口 | 90 | 个 | 否 |  |
| 5 | 光纤面板 | 外斜面 双口SC接口或两个LC双工 | 4 | 个 | 否 |  |
| 6 | 6类模块 | 满足ISO/IEC、EIA/TIA六类E级传输性能；RJ45的8根接触针全部镀金，镀金厚度50μ（inch） | 239 | 个 | 否 |  |
| 7 | 屏蔽六类模块 | 六类180度免打屏蔽模块 | 61 | 个 | 否 |  |
| 8 | 线管 | 名称:JDG电线管、规格:DN20；材质:钢；敷设方式：暗敷；厚度：3.0mm | 2256 | 米 | 否 |  |
| 9 | 线槽 | 名称:防火金属线槽、规格:100×50（mm）；材质:钢； | 130 | 米 | 否 |  |
| 10 | 线槽 | 名称:防火金属线槽、规格:100×100（mm）；材质:钢 | 265 | 米 | 否 |  |
| 11 | 桥架支架 | 名称:金属线槽吊杆、规格:3×3（mm）；材质:角钢； | 198 | 套 | 否 |  |
| 12 | 六类4对STP | 采用低烟无卤素（LSZH）当外皮材料阻燃型电缆；芯线规格：0.5mm 23AWG；传输频率达250MHz | 2895 | 米 | 否 |  |
| 13 | 六类4对UTP | 采用低烟无卤素（LSZH）当外皮材料阻燃型电缆；芯线规格：0.5mm 23AWG；传输频率达250MHz | 9685 | 米 | 否 |  |
| 14 | 四芯光缆 | 4芯多模束状光缆 | 95 | 米 | 否 |  |
| 15 | 八芯光缆 | 8芯多单模束状光缆 | 720 | 米 | 否 |  |
| 16 | 25对通信电缆 | 三类大对数电缆性能基于国际标准 CLASSC；规格：25 对；芯线规格：0.5mm24AWG；标准：EIA/TIA-568-A 和 ISO11801； 带宽：≥16MHz(ACR>10dB) | 450 | 米 | 否 |  |
| 17 | 50对通信电缆 | 三类大对数电缆性能基于国际标准 CLASSC；规格：50 对；芯线规格：0.5mm24AWG；标准：EIA/TIA-568-A 和 ISO11801； 带宽：≥16MHz(ACR>10dB) | 150 | 米 | 否 |  |
| 18 | 网络配线架 | 24端口；所有的性能完全满足和优于6类标准要求；标准19"宽度；高模块化和集成化设计 | 14 | 个 | 否 |  |
| 19 | 理线架 | 精致款 19″1U 12档 理线器烤漆 | 14 | 个 | 否 |  |
| 20 | 光纤配线架 | 选用 24 口光纤 SNAP-IN 模块化跳线盘(N441.201) | 8 | 个 | 否 |  |
| 21 | 光纤耦合器 | 符合TIA/EIA 568-B等标准；满足和优于相关传输系统标准的要求，可实现更高的可靠性，具有无磨损，不变形，精确对准的功能，插拔次数>1000次 | 76 | 个 | 否 |  |
| 22 | 110配线架 | 110跳线连接块可安装22～26 AWG导体；50对；有腿、含模块 | 5 | 个 | 否 |  |
| 23 | 壁挂式机柜 | 600*450*633 (12U) | 4 | 个 | 否 |  |
| 24 | 立式网络机柜 | 600*800*2000（42U） | 3 | 个 | 否 |  |
| 25 | 光纤跳线 | 符合TIA/EIA 568-B等标准；满足和优于相关传输系统标准的要求，可实现更高的可靠性，具有防止松动、自锁、插拔灵活的功能，插拔次数>1000次 | 20 | 条 | 否 |  |
| 26 | 尾纤 | 符合TIA/EIA 568-B等标准；极佳的信道性能；满足10 Gb/s及更大带宽 | 78 | 条 | 否 |  |
| 27 | 网络跳线 | 跳线长度2.0m；满足最新的六类和E级链路的标准；向后兼容所有Cat.5e产品；跳线柔软，易弯曲 | 203 | 条 | 否 |  |
| 28 | 语音跳线 | RJ11-RJ45语音跳线-2米 | 97 | 条 | 否 |  |
| 29 | 光纤熔接 | 激光切割；热熔 | 78 | 芯 | 否 |  |
| 30 | 天花吊顶 | 含龙骨、固定丝杆、铝扣板600*600*1.0mm | 311.50 | 平方米 | 否 |  |
| 31 | 凿槽及所凿沟槽恢复 | 名称:凿槽及所凿沟槽恢复；规格:宽χ深(mm以内)70χ70；.部位:砖墙埋管；填充(恢复)方式:水泥砂浆 | 918 | 米 | 否 |  |
| 32 | PVC管 | φ50 | 1200 | 米 | 否 |  |
| 33 | PVC管 | φ110 | 220 | 米 | 否 |  |
| 34 | 弱电手井 | 400*600、含盖板 | 29 | 个 | 否 |  |
| 35 | 室外挖沟 | 规格800*1000，含夯实回填 | 835 | m³ | 否 |  |
| 36 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 面板AP | 1300M双频面板AP，标配典雅白上盖，可在86mm面板盒上安装，含三个前置千兆下联口和一个透传口，后置一个千兆上联口和一个透传口。内置天线，支持802.11b/g/n802.11a/n/ac Wave1/Wave2，支持AP与路由两种工作模式APP管理，PoE供电 | 16 | 个 | 否 |  |
| 2 | 吸顶AP | 833M双频吸顶AP，2个千兆网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率833Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持一体化组网，支APP管理。支持PoE供电和本地供电。 | 19 | 个 | 否 |  |
| 3 | 无线控制器 | 6个10/100/1000M自适应电口，2个SFP光电复用接口，8Gbps无线转发性能，默认管理64个最大管理512个RAP系列AP（仅支持RAP面板AP翻倍管理），支持二三无缝漫游 | 1 | 台 | 否 |  |
| 5 | 核心交换机 | 三层模块化交换机，交换容量15.36Tbps ，包转发率2880Mpps，支持3个业务槽位，实配24个千兆电口，10个万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 4 | 台 | 否 |  |
| 6 | 汇聚交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 4 | 台 | 否 |  |
| 7 | 接入交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 9 | 台 | 否 |  |
| 8 | 接入交换机 | 交换容量192Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 5 | 台 | 否 |  |
| 9 | 8口POE交换机 | 8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率130W，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps | 10 | 台 | 否 |  |
| 10 | 24口POE交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率370W，交换机容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 5 | 台 | 否 |  |
| 11 | 路由器 | WAN接口,1GE Combo WAN接口,2 USB接口,2GB SD卡,4 SIC插槽,2 WSIC插槽 | 3 | 台 | 否 |  |
| 12 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 18 | 个 | 否 |  |
| 13 | 光模块 | 千兆多模SFP光模块，波长850nm，最大传输距离550m | 16 | 个 | 否 |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三、闭路监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm； | 16 | 台 | 否 |  |
| 2 | 400万红外定焦半球网络摄像机 | 支持绊线入侵，区域入侵；采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；可输出400万 (2560×1440)@25fps，最大可输出400(2688×1520)@20fps ；支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 | 32 | 台 | 否 |  |
| 3 | 6寸400万球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.6；最大补光距离：150m（暖光）；车牌最大可识别距离：352m（车牌40cm，识别像素≥80个）；镜头焦距：4.8mm～154mm；光学变倍：32倍；视频结构化：支持机动车、非机动车、人体检测；持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性；周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持6种属性8种表情语音对讲：支持；报警输入：7路 | 7 | 台 | 否 |  |
| 4 | 800万警戒变焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：800万；最大分辨率：3840×2160；最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm~12mm；通用行为分析：物品遗留；物品搬移；热度图：支持；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；★可通过IE浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启红外灯和白光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动及关闭。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； | 12 | 台 | 否 |  |
| 5 | 球机壁装支架 | 铝合金.白色3最大承重7.0kg.壁装 | 7 | 个 | 否 |  |
| 6 | 小型枪机壁装支架 | 铝合金.白色.最大承重1.0kg.壁装 | 28 | 个 | 否 |  |
| 7 | 网络视频存储服务器 | 操作系统：嵌入式LINUX系统；主处理器：64位高性能多核处理器；控制器：单控制器；高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB；电源冗余：1+1 冗余电源；网络接口：1个千兆管理电口，4个千兆数据电口；硬盘个数：支持36块企业级硬盘；最大支持400路（800Mbps） 前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放；★可支持最多同时损坏16块硬盘时所属RAID存储数据不丢失，应能正常读写（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专 用章） | 1 | 台 | 否 |  |
| 8 | 32路8盘位硬盘录像机 | 32路IPC接入，接入带宽384Mbps，最大800万摄像机接入，VGA及HDMI异源输出，16路同步回放，支持3路12MP/4路4K/9路4MP/16路1080p/32路960p解码，1入1出音频输出接口，16入4出报警接口，双千兆网口内外网隔离,2*12MP解码能力，16分屏200万高清满显 | 1 | 台 | 否 |  |
| 9 | 10TB硬盘 | 10TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA | 36 | 个 | 否 |  |
| 10 | 4路超高清解码器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N | 1 | 台 | 否 |  |
| 11 | 49寸监视器 | 面板尺寸：49英寸；亮度：380cd/m²；安装方式：底座、壁挂、拼接信号输出标配：CVBS×1、RS232(RJ45)×1HDMI×2、VGA×1、Audio out×1信号输入标配：支持的分辨率：1920×1080 | 3 | 台 | 否 |  |
| 12 | 智能物联综合管理平台（一体机） | 平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB、微信小程序）运行使议\GB28181协议\Onvif协议；智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测，非机动车进入电梯检测、离岗检测、吸烟检测等各类智能报警应用自定义可视化数据驾驶舱，支持聚合业务数据，结合自定义组件，形成数据魔墙，满足不同终端或投屏展示；部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装；操作系统：CentOS7.7 ；处理器:Intel Xeon E3-12 V5 CPU,支持最大TDP功耗75W；芯片组:Intel C236 chipset ；内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ；存储：硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口，规格：2*1T；前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘；配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口。 | 1 | 套 | 否 |  |
| 13 | 计算机 | i7 8G 1T 独显 21.5寸屏 | 1 | 台 | 否 |  |
| 14 | 高清线 | 10米 | 2 | 根 | 否 |  |
| 15 | 操作台 | 2位 | 1 | 位 | 否 |  |
| 16 | 室外防水机柜 | 不锈钢防水；400mm*600mm | 6 | 台 | 否 |  |
| 17 | 立杆 | 3.5米，直径110/75含地笼等 | 13 | 根 | 否 |  |
| 18 | 线管 | 名称:JDG电线管、规格:DN20；材质:钢；敷设方式：暗敷厚度：3.0mm | 400 | 米 | 否 |  |
| 19 | 电源线 | RVV2*1.0² | 510 | 米 | 否 |  |
| 20 | 电源线 | RVV3*2.5² | 1105 | 米 | 否 |  |
| 21 | 六类4对UTP | 芯线规格：0.5mm 23AWG；传输频率达250MHz | 4135 | 米 | 否 |  |
| 22 | 六芯光缆 | 室外6芯单模GYTA（轻铠层绞）光缆 | 1105 | 米 | 否 |  |
| 23 | 光纤配线架 | 12芯含耦合器 | 5 | 个 | 否 |  |
| 24 | 尾纤 | 符合TIA/EIA 568-B等标准；极佳的信道性能；满足10 Gb/s及更大带宽 | 120 | 条 | 否 |  |
| 25 | 光纤熔接 | 激光切割；热熔 | 120 | 芯 | 否 |  |
| 26 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 四、门禁管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体主机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：7寸液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏；屏幕分辩率：1024×600；使用环境：室外；摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头；外壳材料：PC+ABS；开门模式：支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置；远程验证：支持；黑白名单设定：支持；实时监控：支持；多重认证：支持；刷卡拍照：支持；WEB配置：支持；主动注册：支持；人脸识别准确率：1；人脸识别速度：0.35s用户容量：50000个用户；人脸容量：50000张；卡片容量：50000张；密码容量：50000个；存储记录数量：100000条刷卡记录；RS-485接口：1个；RS-232接口：1个；韦根接口： | 17 | 台 | 否 |  |
| 2 | 单门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；80kg*2(600Lbs*2)直线拉力 | 6 | 个 | 否 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；80kg*2(600Lbs*2)直线拉力； | 11 | 个 | 否 |  |
| 4 | 磁力锁支架(ZL型) | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁；0.75KG | 17 | 个 | 否 |  |
| 5 | 电源 | 12V6A | 17 | 个 | 否 |  |
| 6 | 出门按钮 | 塑料外壳；86*86*25mm；工作温度：-30℃-+60℃ | 17 | 个 | 否 |  |
| 7 | 线管 | 名称:JDG电线管、规格:DN20；材质:钢；敷设方式：暗敷；厚度：3.0mm | 100 | 米 | 否 |  |
| 8 | 六类4对UTP | 芯线规格：0.5mm 23AWG；传输频率达250MHz | 700 | 米 | 否 |  |
| 9 | 锁线 | RVV4*0.5（暗敷） | 90 | 米 | 否 |  |
| 10 | 按钮线 | RVV2*0.5（暗敷） | 60 | 米 | 否 |  |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0²（暗敷） | 700 | 米 | 否 |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 五、停车场管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 栅栏道闸 | 杆件类型：左机右向栅栏杆；支持杆长：4米；起杆速度：2S；I/O接口：2个（开关各一路）；防砸功能：支持，雷达防砸，线圈防砸、红外防砸；断电抬杆：支持；遇阻反弹：支持；远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m，遥控支持开、关闸功能； | 2 | 台 | 否 |  |
| 2 | 抓拍一体机 | 显示屏亮度：≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应；显示屏分辨率：4096Dots（64x64，4行4字），点间距4.0mm；传感器类型：1/2.8 英寸CMOS镜头：标配2.7~13.5mm电动变焦镜头；补光灯数量：3颗；图像分辨率：1920×1080；视频压缩标准：MJPEG；抓拍距离：2.5~8m；二维码显示支持；语音功能：支持语音播报；屏幕坏点检测：支持除雾功能：支持自动除雾；触发方式：支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式 车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99.9%，车辆特征识别率≥95%；车辆检测：车辆捕获率≥99.9%； | 2 | 台 | 否 |  |
| 3 | 辅助摄像机 | 200万暖光变焦出入口相机；支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.5%以上；并且支持过车亮度可设置；采用电动变焦镜头，场景适应性强；通过485可配置雷达和道闸，监控出入口系统设备运行状态，减少调试和故障定位困难问题； | 2 | 台 | 否 |  |
| 4 | 一体杆件 | 银色+1.2米 | 3 | 根 | 否 |  |
| 5 | 防砸雷达 | 检测目标：人、车；在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）；升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）；检测区域：0.3~6m（可调）；防砸区域：0~2m（可调） | 2 | 台 | 否 |  |
| 6 | 计算机 | i7 8G 1T 独显 21.5寸屏 | 1 | 台 | 否 |  |
| 7 | 六芯光缆 | 室外6芯单模GYTA（轻铠层绞）光缆 | 320 | 米 | 否 |  |
| 8 | 超五类非屏蔽网线 | 超5类网线；Cat5e非屏蔽双绞线；CM防火等级；24AWG；工作温度为-20~60℃；标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求；所用材料符合RoHS要求；无氧铜；线缆结构：4 对8芯双绞线 | 20 | 米 | 否 |  |
| 9 | 电源线 | RVV3*2.5 | 320 | 米 | 否 |  |
| 10 | 信号控制线 | RVV2*1.0² | 20 | 米 | 否 |  |
| 11 | PVC管 | φ25PVC线管 | 20 | 米 | 否 |  |
| 12 | 立墩 |  | 2 | 个 | 否 |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 六、人员通道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外摆闸（左开） | 产品尺寸：1500mm×200mm×980mm（长×宽×高）；驱动电机：直流无刷伺服电机MCBF：≥500万次；通道宽度：不锈钢：600mm-1100mm亚克力：600mm-900mm；红外对射功耗：≤20W（待机），≤130W（工作）；使用环境： 室内.室外 | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 室外摆闸（右开） | 产品尺寸：1500mm×200mm×980mm（长×宽×高）；驱动电机：直流无刷伺服电机MCBF：≥500万次；通道宽度：不锈钢：600mm-1100mm亚克力：600mm-900mm；红外对射功耗：≤20W（待机），≤130W（工作）；使用环境： 室内.室外 | 1 | 台 | 否 |  |
| 3 | 室外人脸闸机组件 | 显示屏：7寸TFT液晶屏；屏幕类型：电容屏；屏幕分辩率：600×1024；使用环境：室内室外；摄像头：2MPCMOS高清宽动态双摄像头；外壳材料：铝合金/钢化玻璃/PC；开门模式：支持远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设 置；远程验证：支持；黑白名单设定：支持；Wi-Fi：支持；实时监控：支持；多重认证：支持；WEB配置：支持；主动注册：支持；人脸识别准确率：99.5%；人脸识别速度：0.2s；用户容量：100000个用户；人脸容量：100000张；密码容量：100000个；存储记录数量：300000条开门记录； | 2 | 台 | 否 |  |
| 4 | 遥控器 | 支持远程控制闸机开门、常开、关门（取消常开）；发射频率：433MHz；尺寸 ：70mm*29mm*15mm；重量：22g | 2 | 台 | 否 |  |
| 5 | 超五类非屏蔽网线 | 超5类网线；Cat5e非屏蔽双绞线；CM防火等级；24AWG；工作温度为-20~60℃；标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求；所用材料符合RoHS要求；无氧铜；线缆结构： | 20 | 米 | 否 |  |
| 6 | 电源线 | RVV3*2.5 | 20 | 米 | 否 |  |
| 7 | 信号控制线 | RVV2*1.0² | 20 | 米 | 否 |  |
| 8 | PVC管 | φ25PVC线管 | 40 | 米 | 否 |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 七、访客管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 访客终端 | 13寸双屏台式；主处理器：高性能嵌入式处理器；操作系统：Android 7.1；摄像头：200万CMOS宽动态摄像头；扫码性能：扫描角度：54°， 可识别的印刷对比度：最低35%的反射差，解码能力：所有标准一维条码、二维码； | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 八、室内报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总线报警主机 | 支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 支持本地4路报警输出， 最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动;支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 支持报警输入输出接口电路保护功能;支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等;支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控 | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 警号警灯 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 | 1 | 只 | 否 |  |
| 3 | 蓄电池 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） 标准电压 12V;额定容量 7.0Ah | 1 | 只 | 否 |  |
| 4 | 红外探测器 | 脉冲计数可调；专业级菲涅尔透镜，提供探测视区信号捕捉能力；温度补偿技术；配万向支架； | 5 | 个 | 否 |  |
| 5 | 控制键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询； | 5 | 台 | 否 |  |
| 6 | 八防区输入输出模块 | 八个常开或常闭防区输入；带地址编码设置开关 ；和主机最大传输距离为2400米 ； 电源由Mbus总线提供，无需外接电源 | 1 | 台 | 否 |  |
| 7 | 线管 | 名称:JDG电线管、规格:DN20；材质:钢；敷设方式：暗敷厚度：3.0mm | 50 | 米 | 否 |  |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.5² | 260 | 米 | 否 |  |
| 9 | 六类4对UTP | 芯线规格：0.5mm 23AWG；传输频率达250MHz | 260 | 米 | 否 |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 九、周界报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双防区脉冲主机 | LCD液晶显示，高低压切换功能，可根据安全需要灵活选择，多种电压输出值可调节，独有的闪控技术，可以实现每根合金线都有高压脉冲,4 线6线可灵活选择 | 3 | 台 | 否 |  |
| 2 | 不锈钢防水箱 | 国标202不锈钢，长*宽*高(450mm*220mm*550mm) | 3 | 个 | 否 |  |
| 3 | 高压避雷器 | 氧化锌、复合材料85*170mm | 6 | 个 | 否 |  |
| 4 | 接地桩 | 角铁38*1000mm | 6 | 套 | 否 |  |
| 5 | 接地线 | 6平方铜导线 | 6 | 套 | 否 |  |
| 6 | 终端杆 | 铝合金管Φ32*85；4、6线可用85cm*32mm | 24 | 根 | 否 |  |
| 7 | 终端杆绝缘子配套包（四线制） | 四线制、优质尼龙材料，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ32 | 24 | 包 | 否 |  |
| 8 | 底座配套包 （终端杆或承力杆） | 镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件 | 24 | 包 | 否 |  |
| 9 | 承力杆 | 铝合金管Φ28*85；4、6线可用 | 38 | 根 | 否 |  |
| 10 | 承力杆绝缘子配套包（四线制） | 优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ28 | 38 | 包 | 否 |  |
| 11 | 底座配套包 （终端杆或承力杆） | 镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件 | 38 | 包 | 否 |  |
| 12 | 中间杆 | 85CM铝合金材质85cm*28mm | 50 | 根 | 否 |  |
| 13 | 中间杆绝缘子配套包（四线制） | （四线制）优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂 | 50 | 包 | 否 |  |
| 14 | 底座配套包 （中间杆） | 镀锌金属底版，万向调节中间杆的角度，含固定件 | 50 | 包 | 否 |  |
| 15 | 合金线 | 多股铝镁18号合金线，高强度，不易折断 | 2000 | 米 | 否 |  |
| 16 | 高压绝缘线 | 耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质 | 200 | 米 | 否 |  |
| 17 | 紧线器 | 优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂35mm*25mm | 24 | 个 | 否 |  |
| 18 | 线连接器 | M10×20开槽铝螺丝，用于连接金属合金线 | 48 | 个 | 否 |  |
| 19 | 警示牌 | 夜光型警示牌、200mm*150mm | 40 | 块 | 否 |  |
| 20 | PVC管 | φ25 | 40 | 米 | 否 |  |
| 21 | 电源线 | RVV2*1.5² | 610 | 米 | 否 |  |
| 22 | 信号线 | RVVP4*1.5² | 610 | 米 | 否 |  |
| 23 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十、公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 一、控制中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心。2.17.3英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。2.工业级专用主板设计，Intel Core i5四核处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。3.内置大容量128GBmSATA固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。6.自带8路USB接口，6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。4.自带2路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 5.支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。9.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 13.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 14.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。 15.支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。支持任务优先级、终端优先级、用户优先级自定义 ）。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 3 | 调谐器 | 1.标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； 3.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 4.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 5.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 6.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； | 1 | 台 | 否 |  |
| 4 | CD播放器 | 1.标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板；2.微电脑控制，支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。3.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；4.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目；5.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；6.自动播放控制，全数码伺服；7.可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片；8.1路音频信号左右声道（L /R）输出；9.内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调；10.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； | 1 | 台 | 否 |  |
| 5 | 前置放大器 | 1.具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器； 2.适用于对普通音源进行前级放大。 产品特点 1. 标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质；2.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；3. MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先；4.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能 | 1 | 台 | 否 |  |
| 6 | 寻呼话筒 | 1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面。2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；P终端之间实现两两双向对讲，延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。5.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。6.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 7.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 7 | IP网络音箱 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 2.具备有1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制。 3.可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。 4.可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 5.内置2*20W（MAX）功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱。音质非常细腻，功率强劲,具有网络音量设置功能。 6.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构； （1）AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。 （2）网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 技术参数：1.网络接口：标准RJ45输入2.传输速率：100Mbps3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议5.音频格式：MP36.音频模式：16位CD音质 | 1 | 台 | 否 |  |
| 8 | 网络节目定时器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 2.设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 3.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。 4.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 5.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 6.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 7.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 8.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 9.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 9 | 机柜 | 1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准； 2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密； 3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； 4.左右侧门可快速拆、装，方便工作； 5.带线槽设计方便设备连接线梳理。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 10 | 交换机 | 16口千兆非网管交换机 | 1 | 台 | 否 |  |
| 11 | 台式电脑 | 联想天逸 i5 8G 1T 独显 21.5寸屏 | 1 | 套 | 否 |  |
| 12 | IP网络广播系统分控软件 | 1.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 2.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。终端状态支持方块视图和列表视图两种模式。 3.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音、循环次数的功能。 4.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 5.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 6.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 7.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 8.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 9.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提。 | 1 | 套 | 否 |  |
| 13 | 寻呼话筒 | 1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面。2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；P终端之间实现两两双向对讲，延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。5.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。6.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 7.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 14 | IP网络音箱 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 2.具备有1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制。 3.可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。 4.可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 5.内置2*20W（MAX）功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱。音质非常细腻，功率强劲,具有网络音量设置功能。 6.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构； （1）AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。（2）网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 技术参数：1.网络接口：标准RJ45输入2.传输速率：100Mbps3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议5.音频格式：MP36.音频模式：16位CD音质 | 1 | 套 | 否 |  |
| 二、前端域区设备 |  |  |  |  |  |
| 1.指挥综合楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 2.内置高保真专业数字功放，具有240W定压100V功率输出。 3.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 4.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 5.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 6.1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 7.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 技术参数:1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP35.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡）8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：240W | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W3．灵敏度：91dB±3dB4．阻抗：COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ5．频率响应：130-18KHz6．喇叭单元：6.5"×1 7．防护等级：IP×5 | 11 | 只 | 否 |  |
| 2.民兵训练楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 2.内置高保真专业数字功放，具有240W定压100V功率输出。 3.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 4.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 5.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 技术参数: 1.网络接口：标准RJ45输入： 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：240W | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：10W；2．额定功率（70V）：5W；3．灵敏度：91dB±3dB；4．阻抗：COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ；5．频率响应：130-18KHz； | 15 | 只 | 否 |  |
| 3.备勤楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.内置高保真专业数字功放，具有120W定压100V功率输出。2.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。3.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。4.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。5.一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。6、自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 技术参数:1.网络接口：标准RJ45输入： 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD 音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度： 5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W3．灵敏度：91dB±3dB4．阻抗：COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ5．频率响应：130-18KHz6．喇叭单元：6.5"×1 7．防护等级：IP×5 | 8 | 只 | 否 |  |
| 4.室外 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 2.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 6.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 7.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 8.2路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 9.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 10.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 11.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等；支持授权操作管理功能，由服务器统一配置管理用户及密码。12.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构 技术参数:1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡）10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 调音台 | 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 3、提供2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 4、提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出。 5、提供1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 6、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 7、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 8、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 9、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 10、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 11.支持7段图示均衡推子调节。技术参数： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 | 1 | 台 | 否 |  |
| 3 | 纯后级功放 | 1.采用2U精简黑色氧化铝拉丝面板，与合理紧凑的内部结构完美结合，制造工艺严谨。 2.全新第三代D类数字功放技术，高效功率放大电路设计，轻重量和长久的系统使用寿命,高保真的音质，完美还原的音源品质。 3.具有良好的管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统，有效排除热空气，降低机器温度，保护设备长时间正常运行。 4.1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制，达到92%的超高系统效率。 6.新型功放电路，零交越失真，保证信号在放大过程中的质量无损。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能有效保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 技术参数：1.额定输出功率：1000W2.扬声器输出：4-16Ω,100V3.输入灵敏度 & 输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口5.频率响应：80Hz~16KHz(+1dB, -3dB )6.信噪比：>90dB7.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 9.保护：过热, 过载&短路 | 2 | 台 | 否 |  |
| 4 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W3．灵敏度：91dB±3dB4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω5．频率响应：50-18KHz6．喇叭单元：4"×4,2.5"×17．防护等级：IP66 | 10 | 只 | 否 |  |
| 5 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：120W；2．额定功率(70V)：60W；3．灵敏度：94dB；4．阻抗：黑:COM白:80Ω；5．频率响应：110-15KHz；6.防护等级：IP66； | 6 | 只 | 否 |  |
| 6 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz （±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 | 否 |  |
| 7 | 话筒天线 | 1．频带范围：640~960MHz2．增益：12dB3．输出/入阻抗：50Ω | 2 | 套 | 否 |  |
| 8 | 话筒天线 | 1.频带范围：680~960MHz2.增益：11dB3.输入阻抗：50Ω4.水平面波源宽度：60°5.垂直面波源宽度：50°6.前后比：＞187.驻波比：＜1.58.模化形式：垂直9.最大功率：50W | 1 | 套 | 否 |  |
| 5.交换机、前端机柜等设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 16口千兆交换机 | 2 | 台 | 否 |  |
| 2 | 机柜 | 9U挂墙机柜白色，600*600*502mm M6方螺母钉10套，内六角扳手1只 | 2 | 套 | 否 |  |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 2 | 根 | 否 |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 6 | 根 | 否 |  |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 6 | 根 | 否 |  |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 2 | 根 | 否 |  |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 2 | 根 | 否 |  |
| 6 | 10A三极电源插头 | 公牛（BULL）插头二三脚插头3脚空调插 10a插头2脚电源插座无线/自行接线 GNT-10S2三脚10A插头 | 10 | 个 | 否 |  |
| 7 | 电源线 | RVV3*1.5 | 100 | 米 | 否 |  |
| 8 | 网线 | 六类网线（0.51±0.02mm）非屏蔽网线箱线 蓝色 305米 | 30 | 米 | 否 |  |
| 9 | 水晶头 | 六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 | 1 | 盒 | 否 |  |
| 10 | 喇叭线 | RVV2*2.5平方国标电源信号传输用铜芯多股聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套护套软线 | 1100 | 米 | 否 |  |
| 11 | 天线延长线 | 馈线50-5-1 | 1 | 卷 | 否 |  |
| 12 | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：3.0mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 100 | 米 | 否 |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十一、多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |
| 一、民兵训练楼会议室 |  |  |  |  |  |
| 1、LED显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1屏体部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1、LED封装形式：SMD1515黑灯 2、物理点间距：2.0mm 3、分辨率：250000点/m² 4、灯珠/IC：国产/高刷5、发光点颜色组合：1R1G1B 6、单元板分辨率：128*64 7、单元板尺寸（mm）：256*128 主要参数: 1、最佳视距：≥6m 2、水平视角：≥160° 3、垂直视角：≥160° 4、维护方式：前维护 5、显示卡：DVI/HDMI/DP6、视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式,支持S-Video；VGA；RGB；CompositeVideo；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等 7、控制方式： 同步控制 8、驱动器件：恒流 9、刷新频率：≥3840Hz 10、换帧频率：≥60Hz 11、扫描方式：32S 12、亮度：200- 800CD/m² 13、灰度等级：12/14/16bit 14、对比度：≥10000:1 15、衰减率（工作三年）：≤15% 16、亮度调节方式：自动/手动：1-100％ 17、计算机操作系统：WIN98/2000/WINXP/WINVista/WIN7 18、平均无故障时间：≥10000H 19、寿命：≥100000H20、杂点率：≤1/10000且无连续失控点 | 22.02 | 平方米 | 否 |  |
| 2 | 发送卡 | 1)一路DVI、HDMI视频输入2)一路音频输入3)六个网口输出或四路光纤输出4)RS232接口控制，可级联多台进行统一控制5)最大带载分辨率1920×1200 | 4 | 台 | 否 |  |
| 3 | 屏体支撑架、边框 | 1.用于安装支撑屏体的结构及安装费用； 2.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色 | 1 | 套 | 否 |  |
| 1.2条屏部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内单红LED屏 | 1、LED封装形式：SMD2121，2、物理点间距：4.75mm，3、分辨率：44321点/m²，4、发光点颜色组合：1R，5、单元板分辨率：64*32 5、单元板尺寸（mm）：304*152，7、工作电压：DC+4.2V~+5V 主要参数1、最佳视距：≥5m2、水平视角：≥120°3、垂直视角：≥120°4、维护方式：前维护5、控制方式：异步控制6、驱动器件：恒流7、驱动方式：1/16扫描8、刷新频率：≥360Hz9、换帧频率：≥60Hz10、白平衡亮度：200CD/m²11、灰度/颜色：25612、衰减率（工作三年）：≤15%13、亮度调节方式：软件0到16无级调节14、计算机操作系统：WIN98/2000/WINXP/WINVista/WIN715、平均无故障时间：≥10000H16、寿命：≥100000H 17、杂点率：≤1/10000且无连续失控点 | 3.6 | 平方米 | 否 |  |
| 2 | 转接板 | 配套转接板，50PIN背插连接，结构紧凑；最大高度：128行（4组T8接口）。 | 1 | 套 | 否 |  |
| 3 | 控制卡 | 1、支持控制单色512K点、2048*256；双色256K点、2048*128、1344*192、1024*256；2、支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏；3、支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本；4、支持256个节目，每个节目划分为32个区域；5、支持中英文语音播报功能；6、支持区域有天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区；7、支持节目炫彩边框、区域炫彩边框；8、支持时钟显示农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时(均支持多组显示)；9、支持温度、温湿度、亮度传感器；，扩展支持其它RS485接口传感器；10、支持遥控器功能、节目选择、画面锁定、亮度调整、开关机、屏幕测试；11、支持风速、风向、空气质量、噪声、大气压力、光照等各类环境监测传感器的便捷接入和显示；12、支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮；13、支持定时自动开关机、软件开关机、遥控开关机；14、支持二次开发，提供完整功能的DLL动态库；15、支持屏幕配置参数的保存与回读； | 1 | 张 | 否 |  |
| 4 | 边框 | 室内结构设计,采用45mm*90mm/35mm*90mm铝型材结构边框 | 1 | 套 | 否 |  |
| 1.3控制设备以及配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 台式电脑整机(I5-10400 8G 1T 串口 小机箱 office )20英寸 | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 机箱 | 1.6U切换主箱体，支持14个输入槽位，5个输出槽位，1个回显槽位，2个电源槽位，2个控制卡槽位；支持冗余电源；前面板有LED 灯； 2.控制方式：网页方式（Chrome、360极速、搜狗极速等浏览器），客户端方式，支持第三方控制、支持远程对拼接处理器的开关机控 制；3.同时支持B/S和C/S两种控制方式； 4.支持图像任意切换、分割、叠加、漫游、缩放、裁剪等；画面无缝同步切换，无黑场，无延时，切换时间<=20ms；支持矩阵功能，在实现拼接功能的同时支持矩阵切换，即可实现不同信号的拼接显示，同时支持切换不同的信号到多个显示屏； 5.板卡热插拔：支持全面热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行。输入板卡热插拔恢复时间<3s；输出板卡热插拔恢复时间<5s； 6. 支持冗余电源：单个电源的故障不会影响整机的运行； 7.滚动字幕：在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示滚动字幕（如欢迎词等），字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义； 8.台标显示：在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色、背景颜色可自定义，标识整体的大小可根据实际情况调整； 9.本地高清底图：在不增加外部设备以及额外板卡的情况下，支持显示墙底图功能，自定义加载本地图片即可，并可在软件上设置底图功能的开启和关闭； 10.输入槽位：支持 DVI、Dual-LINK DVI、HDMI、4K HDMI、DP、4K DP、SDI、VGA、IP 输入板卡 11.输出槽位：支持 DVI、HDMI、SDI、VGA、HDBaseT、预监输出板卡 | 1 | 台 | 否 |  |
| 3 | 控制卡 | 1.NET 口指示灯：绿灯指示线路连接，常亮为连通，常暗为故障；黄灯为数据交换指示灯，闪烁为有数据交换，常暗为无数据交换。 2.状态指示灯： 1）M/S：主备指示灯，常亮为主控制卡，常暗为备控制卡； 2）ALM：告警指示灯，常亮代表运行出现故障，常暗为正常； 3）RDY：程序状态指示灯，常亮表示程序启动完毕，常暗为正在启动或启 4）RUN:运行指示灯，常亮表示板卡正在运行，常暗表示出现故障或运行异常。 5）NET：网络接口，通过网线将此接口和计算机等控制设备连接起来； 技术参数： 1.控制接口：NET 2.RS-232口：波特率9600、无奇偶校验、8 位数据位、1 位停止位 3.功率：7.2W 4.温度：0-50℃（工作环境）、-55～70℃（存储环境） 5.湿度：10%~80%（工作环境）、10%~90%（存储环境） 6.板卡类型：刀片式卡 | 1 | 张 | 否 |  |
| 4 | 板卡 | 4路HDMI输入卡可将蓝光DVD等图形设备输出的HDMI信号，经过专用的HDMI信号接收芯片转化为数字信号送到处理器内部。支持分辨率高达 1920x1080@60Hz，自动检测各种分辨率的动态切换，并对输入信号进行图像解析度转换和优化，以达到预期的观看效果。简单的模块化板卡， 方便用户较快地集成到现有的系统中。 产品特点： 1.支持 HDMI 1.3 协议，兼容 DVI 1.0 协议，支持 HDCP1.4 协议，支持 1080P全高清信号2.自动检测分辨率变化3.支持信号源裁剪4.先进的 EDID 管理，支持 EDID 更改 技术参数： 1.接口类型：HDMI Type A2.接口数量：接口 x43.输入信号：HDMI 1.3/DVI 1.04.信号电平：T.M.D.S. 2.9V~3.3V5.阻抗：50Ω6.最高分辨率：1920*10807.帧率：1920*1080P 时最高帧率为 60 帧8.最大传输速率：6.69Gbps9.输入路数：410.功耗：12.3W | 2 | 张 | 否 |  |
| 5 | 板卡 | 4 路 HDMI 输出卡，每个输出通道可开 4 个窗口，窗口随意漫游叠加，多通道图像同步输出。 产品特点：1.单板 4 路输出2.支持标准 HDMI 输出，最大分辨率为 1920x1080@60Hz 3.支持 HDCP1.4 协议4.每路输出可开 4 个窗口 技术参数： 1.接口类型：HDMI 接口2.接口数量：接口 x43.传输协议：HDMI1.34.信号电平：T.M.D.S. 2.9V~3.3V5.阻抗：50Ω6.最高分辨率：1920*1080@60Hz7.帧率：1920*1080P 时最高帧率为 60 帧8.最大传输速率：10.2Gbps9.输出路数：410.功耗：26W11.温度：0-50℃（工作环境）、-55～70℃（存储环境）12.湿度：10%~80%（工作环境）、10%~90%（存储环境） | 1 | 张 | 否 |  |
| 6 | 板卡 | 4路LED屏DVI输出卡可将处理器内部的数字信号经过专用的芯片转换成DVI-I信号输出。支持1920 x 1200@60Hz的分辨率并向下兼容，每个输出通道可开4/8个窗口（设置为8窗口时，第2/4个接口复制第1/3个接口的图像输出）。通过DVI-VGA转接头可输出VGA信号。 相对于普通的4路DVI输出卡,本板卡针对LED小间距的需求,优化了视频的缩放算法,可在视频进行缩放时达到更佳的显示效果。产品特点 1.支持640x480@60Hz~1920x1200@60Hz区间任意分辨率2.单板支持4路输出，DVI-I接口，通过DVI-VGA转接头可输出VGA信号3.每个输出通道可开4/8个窗口4.基于多相位滤波的无级缩放算法5.窗口随意漫游叠加6.多通道图像同步输出7.可现场配置，即插即用8.支持底图功能 9.支持输出通道回显10.支持滚动字幕11.支持外部同步12.支持板卡固件在线升级 技术参数： 1.接口类型：24+5针DVI-I接口（可通过转接头输出VGA信号）2.接口数量：接口 x4 3.输出信号：DVI 1.0/VGA4.信号电平：VdiffP-P：800mV-1200mV (DVI)、0.7Vp-p(VGA) 5.阻抗：Zdiff：100Ω(DVI)、Z：75Ω(VGA)6.最高分辨率：1920x1200@60Hz7.最大传输速率：4.95Gb/s8.输出路数：49.功率：35W10.温度：0-50℃（工作环境）、-55～70℃（存储环境）11.湿度：10%~80%（工作环境）、10%~90%（存储环境） | 1 | 张 | 否 |  |
| 7 | 配电柜 | 1、额定功率：20KW，输出路数：6路 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 6、箱体尺寸（高*宽*厚）：600mm*500mm*200mm | 1 | 台 | 否 |  |
| 8 | 发送盒 | DVI网线延长器采用标准HDBaseT技术，通过单根网线即可实现长距离的传输无压缩视频信号。产品特点： 1.采用标准HDBaseT技术，通过网线长距离地传输DVI无压缩视频信号；2.实时点对点硬件数据转换，高效传输，方便实用；3.设备支持多种分辨率信号输入，最大支持1920×1200@60Hz；4.支持DVI/HDMI/VGA/Video信号输入；5.支持输入不同分辨率，输出固定分辨率； 6.最大传输距离150米；7.支持模块化一体机结构，方便集成； 技术参数：输入接口：DVI-I 信号类型：DVI/HDMI/VGA/Video 输出接口：RJ45 接口带宽：10.2Gps 最大支持分辨率：1920x1200@60Hz 信号强度：T.M.D.S.+/-0.4Vpp 最小/最大电平：T.M.D.S.2.9V/3.3V 阻抗：100Ω 最大传输距离：150米 电源：12V/1.5ADC适配器 储存、使用温度：-15°～60°C 储存、使用湿度：10%～90% 平均无故障时间：50000H | 3 | 个 | 否 |  |
| 9 | 接收盒 | HDMI网线延长器采用标准HDBaseT技术，通过单根网线即可实现长距离的传输高清无压缩视频信号。 产品特点： 1.采用标准HDBaseT技术，通过网线长距离地传输HDMI高清无压缩视频信号；2.实时点对点硬件数据转换，高效传输，方便实用；3.设备支持多种分辨率信号输出，最大支持3840×2160@30Hz；4.支持HDMI信号输入输出；5.持模块化一体机结构，方便集成； 技术参数： 输入接口：RJ45 输出接口：HDMI1.3/HDMI1.4 接口带宽：10.2Gps 最大支持分辨率：1920x1200@60Hz/3840x2160@30Hz 信号强度：T.M.D.S.+/-0.4Vpp 最小/最大电平：T.M.D.S.2.9V/3.3V 阻抗：100Ω 电源：12V/1.5ADC适配器 储存、使用温度：-15°～60°C 储存、使用湿度：10%～90% 平均无故障时间：50000H | 3 | 个 | 否 |  |
| 2、中央控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8.支持双机热备份功能，当一台中控主机出现故障时，可以由另外一台中控主机承担服务，从而在不需要人工干预的情况下，自动保证系统能持续。 9.支持通过微信扫一扫云平台生成的二维码，实现通过微信小程序对中控系统进行控制；支持设置密码权限。 10.支持移动端远程操作现场PC电脑端的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。 ★11.产品厂家获得国家版权局颁发的“网络中控系统逻辑处理软件计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂公章 | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 控制器 | 8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路，搭配可编程中控主机使用 功能特点 1.协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制； 2.手动控制：在机器的正前方，有8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在现场出现特发情况时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备； 3.具有8路继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；具有1路零线端子接口；4.具有8路独立电源开关控制，单路电流支持20A；5.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置6.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯；7.具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制；8.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别；9.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理技术参数；1.面板按键：8路独立电源开关控制（手动）；2.载入容量：单路电流20A；3.电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V）；4.控制方法：通过RS-232或网络接口；5.RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 3 | 灯光、电源控制器 | 1.四路白炽灯调光单元，用于调节白炽灯亮度。 2.四路电源管理单元，用于控制外围电源的开关。 3.标准的RS-232控制接口，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方控制设备。 4.在需要电源管理而又需要调节灯光亮度的情况下，功能尤其突出。技术参数 1.调光单元接入负载：单路额定电流20A，最大电流30A 2.电源控制单元接入负载：单路电流20A 3.控制方法：通过RS-232协议控制 | 1 | 台 | 否 |  |
| 4 | 触摸屏 | 1.显示屏采用10.1英寸高清显示屏；搭配中控系统使用，实现对中控系统进行管控（场景切换、音量调节、灯光开关控制及亮度调节、视频矩阵信号切换/场景调用、电源设备开关控制等）。 2.内置200W摄像头和2*2W喇叭。 3.支持1路RJ45网络接口，采用100M网络传输。 4.支持电容屏多点触摸。 5.全视角高清屏，分辨率为1280*800。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 3、数字会议发言系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.采用128位AES加密技术。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有网络接口，具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和。 4.具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 5.支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 6.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。7.支持中英文语言界面切换。8.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。9.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 3 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 | 5 | 台 | 否 |  |
| 4 | 发射器 | 1.吸顶式的设计，精致美观，空间占用率低，与室内公共区域的整体环境相融合。此外，智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。 2.网络吞吐量：采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 3.无线安全：无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准，并提供MAC, WEB, 802.1x认证，钓鱼AP检测，无线用户隔离和无线用户黑白名单等安全特性，为用户提供一个安全的网络应用环境。 技术参数：1.供电/安装：POE（IEEE 802.3at）；2.安装方式：吸顶、放装、壁挂；3.功耗：<13W；4.接入单元数量：55个； | 1 | 台 | 否 |  |
| 5 | 充电箱 | 1．充电器可同时插满所有USB接口，供设备批量充电；2使用USB线充电，一端连接充电器一端连接会议单元；3．根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全； 4．智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。技术参数：1．输入电压：100-240V AC 50/60Hz2．充电接口（USB）：10个/100W3．充电电压：5V4．充电电流：2A（最大） | 1 | 台 | 否 |  |
| 4、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：45Hz-20KHz；3.额定功率：400W；4.峰值功率：1600W；5.灵敏度：99dB/W/M；6.最大声压级（额定/峰值）：125dB/131dB；7.覆盖角度：(H)90°(V)80°； 8.高音：1.7"压缩高音单元×1；9.低音：12"低音×1 | 2 | 只 | 否 |  |
| 2 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm 2.臂杆长度:440mm 3.箱体固定杆长度:165mm | 2 | 只 | 否 |  |
| 3 | 专业功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：700W×2；立体声/并联4Ω×2：1050W×2；桥接8Ω：2100W2.连接座：XLR 、TRS接口3.电压增益 (@1KHz)：37.7dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％8.信噪比 (A计权)：≥95dB | 1 | 台 | 否 |  |
| 4 | 专业音箱 | 采用10寸中低音喇叭单元和1只1.7"压缩高音单元； 1.阻抗：8Ω2.频响：45Hz-20KHz3.额定功率：300W4.峰值功率：1200W5.灵敏度：98dB/W/M6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB7.覆盖角度：(H)90°(V)80°8.高音：1.7"压缩高音单元×19.低音：10"低音×1 | 4 | 只 | 否 |  |
| 5 | 支架 | 臂杆长度:440mm；箱体固定杆长度:165mm | 4 | 只 | 否 |  |
| 6 | 专业功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω2：730W×2；桥接8Ω：1460W2.连接座：XLR 、TRS接口3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％8.信噪比 (A计权)：≥95dB | 2 | 台 | 否 |  |
| 7 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：60Hz-20KHz；3.额定功率：300W；4.峰值功率：1200W；5.灵敏度：98dB/W/M；6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB；7.覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8.高音：1.4"压缩高音单元×1；9.低音：10"低音×1 | 2 | 只 | 否 |  |
| 8 | 专业功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×；2：730W×2；桥接8Ω：1460W；2.连接座：XLR 、TRS接口；3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB；4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V；5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡； 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB；7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％； 8.信噪比 (A计权)：≥95dB | 1 | 台 | 否 |  |
| 9 | 专业音箱 | 1.采用1只15寸超低音喇叭单元；2.箱体采用18mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉；3.大面积倒相孔能降低失真；4.顶部设有插孔可安装直径为35 mm的柱 技术参数 1.阻抗：8Ω；；2.频响：40Hz~400Hz；3.额定功率：500W；4.峰值功率：2000W；5.灵敏度：98dB/W/M；6.最大声压级（额定/峰值）：125dB/131dB；7.低音：15"低音×1； | 1 | 台 | 否 |  |
| 10 | 专业功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：700W×2；立体声/并联4Ω×；2：1050W×2；桥接8Ω：2100W；2.连接座：XLR 、TRS接口；4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V；5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB；7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％；8.信噪比 (A计权)：≥95dB | 1 | 台 | 否 |  |
| 11 | 无线话筒 | 1.结构坚实，性能稳定可靠，操作简易，更重要的是能将声音完美呈现。 2.采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.提供200个预置道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 5.系统包括有一台主机+双手持无线话筒。 技术参数:系统参数 1.调制方式：宽带调频（FM） 2.频率范围：640-690MHz,740-790MHz 3.信道数目：200个预置频道，通道间隔250KHz 4.频率稳定度：±0.005% 5.动态范围：100dB 6.最大频偏：±48KHz 7.音频频率响应：40HZ-18KHz(±3dB) 8.综合信噪比：105dB 9.综合失真：≤0.3% 10.相邻信道抑制：≥70dB 11.工作距离：约100-150m接收机指标:1.接收方式：自动选讯接收2.振荡方式：锁相环（PLL）频率合成；★所用“无线话筒”接收距离具有稳定，所投无线话筒控制软件功能具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书有效复印件加盖原厂公章。 | 2 | 套 | 否 |  |
| 12 | 天线分配器 | 1.提供4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线和一个电源。 2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.两路天线信号接收到分配器的天线输入端 4.两路级联信号输出到下一台分配器的天线输入端 5.宽频段的对数周期偶极阵天线或双极化天线或全向的鞭式天线与放大器和分配器组成的系统具有拾取和放大信号再输出分配的作用。 6.覆盖UHF段内的470-960M所有频率的无线接收机。 技术参数 1.频带范围 ：470-690MHz；2.输出/入增益 ：+1.0dB(频段中心)；3.输出/入阻抗 ：50Ω；4.LINK输出增益：约5 dBm 在每个不同频率段有差异；5.RF 输出衰减：约-3dBm 在每个不同频率段有差异；6.1台分配器：支持2天线的接收机4台；7.2台分配器：支持2天线的接收机8台；8.3台分配器：支持2天线的接收机12台；9.频宽 ：320MHz； | 1 | 套 | 否 |  |
| 13 | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线。 2.天线主要单元的波束聚焦在天线正前方，垂直或水平方向皆能提供均匀的辐射场型特性，背后也有提高信号强度的效果。 3.天线的频款涵盖无线麦克风法规的550 MHz ~ 850 MHz频率范围频段，具有 8 dBi的高指向特性的增益。 4.在专业无线传输工程使用可以在最复杂的演出或会议的环境下，讯号几乎没有明显的衰落现象，所以能提供较长的传输距离、抗干扰特性及最稳定的信号接收效果。 技术参数 1.频率范围：550MHz～850MHz；2.极化方式：45°；3.增益：8dBi；4.半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5°；5.前后比：≥23dB；6.输入阻抗：50Ω；7.电压驻波比（VSWR）：≤2.0；8.交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60；9.上第一副瓣抑制：15dB； | 1 | 套 | 否 |  |
| 14 | 调音台 | 1.提供10路Mic输入接口兼容8路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。2.提供2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。3.提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出。4.提供1组主混音断点插入、8个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。.具有15个60mm行程的高精密碳膜推子。6.内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。7.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。8.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 技术参数： 1.麦克风输入：10路（10个卡侬接口）2.线路输入：8路单插单声道/立体声自动切换混合接口3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入4.输出通路：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出5.INSERT：1组主混音断点插入、8个断点插入6.USB接口：接U盘播放音乐7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果8.USB声卡端口：支持电脑录音/播放，通过CH13/14通道回放 9.幻象电源：+48V带开关10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted12.灵敏度：+21dB~-30dB13.信噪比：<-100dBr A-weighted 14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB, | 1 | 台 | 否 |  |
| 15 | 音频处理器 | 1. 输入每通道：12路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道：12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4.全功能矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。 5.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 7.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 8.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 9.支持断电自动保护记忆功能。 技术参数： 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、 ANC噪声消除 2.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu | 1 | 台 | 否 |  |
| 16 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32bit DPS处理器（300兆主频），24bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 技术参数： 1.输入通道及插座：2路XLR母座+2路TRS母座 模拟输入2.输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出3.输入阻抗：平衡：10KΩ4.输出阻抗：平衡：470Ω5.最大输入电平：≤+20dBu6.最大输出电平：≤+20dBu7.动态范围：≥110dB8.信噪比：≥103dB @1kHz 0dBu（A计权）9.失真度：<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz10.通道分离度：>82dB(1kHz) 11.频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB12.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波&移频13.陷波器：12个静态+12个动态/每通道14.频率分辨率：1Hz15.啸叫寻找时间：0.1~0.5 秒 | 1 | 台 | 否 |  |
| 17 | 电源管理器 | 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率电源连接器。 6.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 技术参数 1.额定输出电压 ：AC ~220V 50Hz；2.额定输出电流 ：30A；3.可控制电源 ：8路；4.每路动作延时时间 ：1秒 | 2 | 台 | 否 |  |
| 5、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 32U加厚机柜，600*800*1610mm 8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4 | 2 | 套 | 否 |  |
| 2 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 4 | 根 | 否 |  |
| 3 | 音频连接线 | 5米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 2 | 根 | 否 |  |
| 4 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 18 | 根 | 否 |  |
| 5 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 4 | 根 | 否 |  |
| 6 | 多媒体插座 | 1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | 2 | 个 | 否 |  |
| 7 | 音箱地插盒 | 弹起式/2个欧姆头 | 2 | 个 | 否 |  |
| 8 | 视频线 | HDMI,2米 | 8 | 条 | 否 |  |
| 9 | 视频线 | HDMI,10米 | 2 | 条 | 否 |  |
| 10 | 视频线 | 75-5，同轴线 | 50 | 米 | 否 |  |
| 11 | 音箱线 | 300芯金银线 | 400 | 米 | 否 |  |
| 12 | 音频线 | 电源线RVVP电线电缆 音频线国标纯铜环保 RVVP2*0.5 | 1 | 卷 | 否 |  |
| 13 | 电源线 | RVV 3X1.5mm2 | 300 | 米 | 否 |  |
| 14 | 网线 | 六类网线（0.51±0.02mm）非屏蔽网线箱线 | 600 | 米 | 否 |  |
| 15 | 水晶头 | 六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 | 1 | 盒 | 否 |  |
| 16 | 管材 | JDG25 | 200 | 米 | 否 |  |
| 二、党委会议室 |  |  |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 98寸电视（含支架） | 高色域全面屏IMAX巨幕电视 120Hz刷新率 4K全面屏液晶 | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型，使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2.设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，可做喷砂，拉丝等工艺，还可订做各种颜色。 3.信息模块接口采用国内品牌模块，信号强，质量好。 4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。 5.主要用于大班台，会议桌办公家具。 6.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 技术参数 1.电源供电：AC 220V 50-60/Hz 2.弹起方式：气撑杆 3.仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度 4.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | 4 | 台 | 否 |  |
| 3 | 户内单红LED屏 | 1、LED封装形式：SMD2121，2、物理点间距：4.75mm， 3、分辨率：44321点/m²， 4、发光点颜色组合：1R 5、单元板分辨率：64*32，6、单元板尺寸（mm）：304*152 7、工作电压：DC+4.2V~+5V 主要参数 1、最佳视距：≥5m 2、水平视角：≥120°3、垂直视角：≥120° 4、维护方式：前维护 5、控制方式：异步控制 6、驱动器件：恒流、驱动方式：1/16扫描 8、刷新频率：≥360Hz 9、换帧频率：≥60Hz10、白平衡亮度：200CD/m² 11、灰度/颜色：256 12、衰减率（工作三年）：≤15%13、亮度调节方式：软件0到16无级调节14、计算机操作系统：WIN98/2000/WINXP/WINVista/WIN75、平均无故障时间：≥10000H 16、寿命：≥100000H17、杂点率：≤1/10000且无连续失控点 18、软件：专业LED显示屏系统节目编制软件19、环境温度：存储-35°~+85°20、工作温度：－20°~+50°21、工作电压（AC）：220V±10%/50Hz或者110V±10%/60Hz22、平均功耗：≤78W/m² 23、最大功耗：≤195W/m² | 1.94 | 平方米 | 否 |  |
| 4 | 控制卡 | 1、支持控制单色512K点、2048*256；双色256K点、2048*128、1344*192、1024*256。 2、支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏。3、支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本。4、支持256个节目，每个节目划分为32个区域。5、支持中英文语音播报功能6、支持区域有天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区。7、支持节目炫彩边框、区域炫彩边框。8、支持时钟显示农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时(均支持多组显示)。9、支持温度、温湿度、亮度传感器；，扩展支持其它RS485接口传感器。10、支持遥控器功能、节目选择、画面锁定、亮度调整、开关机、屏幕测试11、支持风速、风向、空气质量、噪声、大气压力、光照等各类环境监测传感器的便捷接入和显示12、支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮13、支持定时自动开关机、软件开关机、遥控开关机 技术参数： 1.存储容量：4MByte2.显示接口：1组50PIN接口3.通讯接口：100M网络接口+RS232+U盘下载；串口波特率57600bit/s或9600bit/s | 1 | 张 | 否 |  |
| 5 | 转接板 | 配套转接板，50PIN背插连接，结构紧凑；最大高度：128行 | 1 | 套 | 否 |  |
| 6 | 边框 | 室内结构设计,采用45mm*90mm/35mm*90mm铝型材结构边框 | 1 | 套 | 否 |  |
| 7 | 台式电脑 | 台式电脑整机(I5-10400 8G 1T 串口 小机箱 office )20英寸 | 1 | 台 | 否 |  |
| 2、矩阵系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超高清视频切换器 | 1.支持4个HDMI输入，4个HDMI输出。2.支持HDMI 1.4标准，支持HDCP1.4标准。 3.HDMI输入支持音视频同步输入；具有4路音频输出接口，可外接调音台、处理器、有源音箱等设备进行扩音。4.最大输入输出分辨率可达3840x2160@30Hz，可兼容该最大分辨率以下的任何分辨率，输出端分辨率与输入端分辨率保持一致。5.使用DC 12V供电，最大功耗约20W。 技术参数 1.数字视频输入：4×HDMI数字视频接口2.输出接口：4×HDMI数字视频接口，4×模拟音频输出口3.控制接口：1×网口、1×RS 232、1×IR IN、1×USB UPDATE4.HDMI：HDMI1.4 5.HDCP：HDCP1.46.HDMI最大带宽：10.2Gbps7.最大传输距离：10米（3840×2160(30Hz)）；15米（1080P(60Hz)） | 1 | 台 | 否 |  |
| 3、数字会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.采用128位AES加密技术。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有网络接口，具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和。 4.具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 5.支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 6.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 7.支持中英文语言界面切换。 8.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 9.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 会议话筒 | 1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；2.具有发言计时和定时发言功能；3.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言4.内部具有反馈抑制功能，可以有效地防止啸叫5.具有声控功能，可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间6.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果；7.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 8.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响9.支持表决、选举、评级功能。主席机具有发起投票、签到功能。脱离PC电脑也可实现数据统计实现 技术参数: 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa5.最大SPL：125dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) | 1 | 台 | 否 |  |
| 3 | 会议话筒 | 1. 话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。2.具有发言计时和定时发言功能。3.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。4.内部具有反馈抑制功能，可以有效地防止啸叫。5.具有声控功能，可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。6.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。7.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。8.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响。 9.支持表决、选举、评级功能。主席机具有发起投票、签到功能。脱离PC电脑也可实现数据统计实现。10.可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。11.自带显示屏，显示表决信息、签到信息、单元信息、单元状态等 技术参数: 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa5.最大SPL：125dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A)7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB9.THD：<0.1% 10. | 15 | 台 | 否 |  |
| 4 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32bit DPS处理器（300兆主频），24bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 技术参数： 1.输入通道及插座：2路XLR母座+2路TRS母座 模拟输入 2.输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出3.输入阻抗：平衡：10KΩ 4.输出阻抗：平衡：470Ω5.最大输入电平：≤+20dBu 6.最大输出电平：≤+20dBu7.动态范围：≥110dB 8.信噪比：≥103dB @1kHz 0dBu（A计权）9.失真度：<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz 10.通道分离度：>82dB(1kHz) 11.频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 12.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波&移频13.陷波器：12个静态+12个动态/每通道 | 1 | 台 | 否 |  |
| 5 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 1.00 | 根 | 否 |  |
| 6 | 插座 | 1、采用铝合金材料，独特的外观设计。2、防锈处理。3、一进一出。4、采用100M 网络传输。 | 1 | 个 | 否 |  |
| 4、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1.额定功率：300W2.峰值功率：1200W3.最大声压级（额定/峰值）：120dB/126dB 4.标称阻抗：4Ω5.频率范围：70Hz-20kHz6.灵敏度：95dB(1M/1W)7.扬声器单元：3＂×8 | 4 | 只 | 否 |  |
| 2 | 支架 | 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 4 | 只 | 否 |  |
| 3 | 四通道数字功放 | 1.有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准； 2.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.标准XLR+TRS1/4"复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 4.开机电源时序开启功放的功能。 5.远程接口可以用中控系统开启和关闭功放。 技术参数 1.输出功率(20-20kHz/THD≤1％):2.连接座:XLR、TRS接口3.电压增益(@1kHz):36dB 4.输入灵敏度:1V5.输入阻抗:10KΩ非平衡、20KΩ平衡6.频率响应(@1W功率下）:20-20kHz/+0/-2dB7.THD+N(@1/8功率下）:≤0.05％8.信噪比(A计权):≥100dB9.阻尼系数(@1kHz):≥200@8ohms10.分离度(@1kHz):≥80dB11.保护方式:过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯:电源、保护、失真13.冷却方式:风扇冷却14.供电:~220V/50Hz 15.最大功耗:3600W | 1 | 台 | 否 |  |
| 4 | 调音台 | 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。3、提供2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。4、提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出。5、提供1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 6、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。7、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。8、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。9、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。10、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。11.支持7段图示均衡推子调节。 技术参数： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口）2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入6.USB接口：外接U盘播放音乐7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 9.幻象电源：+48V带开关10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted12.灵敏度：+21dB~-30dB13.信噪比：<-100dBr A-weighted 14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB | 1 | 台 | 否 |  |
| 5 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 7.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 技术参数 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率； 2.调制方式：宽带FM；3.频道数目：100-200个在每个频率段；4.频道间隔：25KHz的倍数；5.频率稳定度：±0.005%以内；6.动态范围：100dB；7.最大频偏：±45KHz；8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）；9.综合信噪比：105dB；10.综合失真：≤0.5%；11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍；12.工作温度：-10℃~+60℃； 接收机指标； | 1 | 套 | 否 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.输入每通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。 5.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 7.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 8.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 9.支持断电自动保护记忆功能。 10.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 11.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 12.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 13.支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 技术参数: 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、 ANC噪声消除 2.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu | 1 | 台 | 否 |  |
| 7 | 电源管理器 | 1.8通道电源时序打开/关闭；2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能；4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W；5.输入连接器：大功率线码式电源连接器；6.输出连接器：多用途电源插座； 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz；2.额定输出电流：30A；3.可控制电源：8路；4.每路动作延时时间：1秒； | 1 | 台 | 否 |  |
| 5、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 37U，600*800*1833mm | 1 | 套 | 否 |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 4 | 根 | 否 |  |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 2 | 根 | 否 |  |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 12 | 根 | 否 |  |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 根 | 否 |  |
| 6 | 视频线 | HDMI,8米 | 2 | 条 | 否 |  |
| 7 | 视频线 | HDMI,10米 | 2 | 条 | 否 |  |
| 8 | 视频线 | HDMI,15米 | 1 | 条 | 否 |  |
| 9 | 音箱线 | 300芯金银线 | 200 | 米 | 否 |  |
| 10 | 音频线 | 电源线RVVP电线电缆 音频线国标纯铜环保 RVVP2*0.5 200米 | 1 | 卷 | 否 |  |
| 11 | 电源线 | RVV3X1.5mm2 | 200 | 米 | 否 |  |
| 12 | 网线 | 六类网线（0.51±0.02mm）非屏蔽网线箱线 蓝色 305米 1859620-6 | 300 | 米 | 否 |  |
| 13 | 水晶头 | 六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 工程级六类水晶头（100个/盒） | 1 | 盒 | 否 |  |
| 14 | 管材 | JDG25 | 200 | 米 | 否 |  |
| 三、作战兼视频会议室 |  |  |  |  |  |
| 1.1 LED显示系统(4.16m*2.24m) |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1.产品型号 L1.5 Plus；2.像素间距(mm) 1.53846；3.像素密度(Dot/m2) 422500； 4.LED封装类型 SMD1212；5.像素组成 1R1G1B；6.模块尺寸W×H(mm) 320x160；7.模块分辨率W×H(pixel) 208x104；8.灰度等级(Bit) 14;9.刷新频率(Hz) ≥3840;10.最高对比度 ≥10000：1； 9. ★LED 显示屏具有画质处理、任意倍频调试、描点和模块显示位置调整、智能温度调节等功能，提供以上四项相关功能的软件著作权证书，并加盖LED显示屏制造厂商公章 10. ★LED显示屏制造厂商具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可检测中心证书，实验室证书检测范围包括：平整度、像素中心距相对偏差、最高亮度、对地漏电流、显示屏功能特性、电击和能量危险的防护、最高对比度、机械强度提供证书，并加盖供应商公章 | 9.32 | 平方米 | 否 |  |
| 2 | 发送盒 | 1.支持HDMI 和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出，标准60Hz，并可以自动适应帧率。 2.输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置。 3.单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点。 4.4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。 5.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。 6.支持多发送器任意拼接级联，严格同步。 | 4 | 台 | 否 |  |
| 3 | 边框 | 包含屏体钢结构及上下左右各周围包边 | 1 | 套 | 否 |  |
| 4 | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型，使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 技术参数 1.电源供电：AC 220V 50-60/Hz2.弹起方式：气撑杆3.仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度2.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | 4 | 台 | 否 |  |
| 5 | 管理服务器 | I7-11700 16G 1TBSSD T600-4G DVDRW以太网NIC Aquantia AQtion AQN-108 5/2.5 GbE NIC 适配器（全高） 英特尔® 千兆以太网 NIC (1 Gbps) PCIe 卡（全高）英特尔® 以太网 10G 双端口 X550-t 适配器（2 个 10 GbE）M.2 2230 WLAN 端口上的 WLAN Qualcomm® QCA61x4A 802.11ac 双频带 (2x2) 无线 + 蓝牙 4.1 LE M.2， | 1 | 台 | 否 |  |
| 6 | 65寸触摸屏 | 尺寸：65寸；触摸点数：10点；集成方式：无缝内置、嵌入式；触控技术：光学多点触控技术；书写方式：手指或者电容笔；响应时间5ms； 定位精度：±1.5mm；触摸分辨率：1920*1080；触摸有效识别：＞2mm；计算机响应：系统自动识别；通信方式：全速USB，含支架。含推车 | 1 | 台 | 否 |  |
| 1.2条屏部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内单红LED屏 | 1、LED封装形式：SMD21212、物理点间距：4.75mm3、分辨率：44321点/m²4、发光点颜色组合：1R5、单元板分辨率：64*326、单元板尺寸（mm）：304*1527、工作电压：DC+4.2V~+5V 主要参数 1、最佳视距：≥5m2、水平视角：≥120°3、垂直视角：≥120°4、维护方式：前维护 5、控制方式：异步控制6、驱动器件：恒流7、驱动方式：1/16扫描8、刷新频率：≥360Hz 9、换帧频率：≥60Hz10、白平衡亮度：200CD/m²12、衰减率（工作三年）：≤15%13、亮度调节方式：软件0到16无级调节14、计算机操作系统：WIN98/2000/WINXP/WINVista/WIN715、平均无故障时间：≥10000H16、寿命：≥100000H | 4.14 | 平方米 | 否 |  |
| 2 | 转接板 | 配套转接板，50PIN背插连接，结构紧凑；最大高度：128行（4组T8接口）。 | 2 | 套 | 否 |  |
| 3 | 控制卡 | 1、支持控制单色512K点、2048*256；双色256K点、2048*128、1344*192、1024*256。2、支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏。3、支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本。4、支持256个节目，每个节目划分为32个区域。5、支持中英文语音播报功能6、支持区域有天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区。7、支持节目炫彩边框、区域炫彩边框。8、支持时钟显示农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时(均支持多组显示)。9、支持温度、温湿度、亮度传感器；，扩展支持其它RS485接口传感器。10、支持遥控器功能、节目选择、画面锁定、亮度调整、开关机、屏幕测试11、支持风速、风向、空气质量、噪声、大气压力、光照等各类环境监测传感器的便捷接入和显示12、支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮13、支持定时自动开关机、软件开关机、遥控开关机 排技术参数： 1.存储容量：4MByte2.显示接口：1组50PIN接口3.通讯接口：100M网络接口+RS232+U盘下载；串口波特率57600bit/s或9600bit/s4. | 2 | 张 | 否 |  |
| 4 | 边框 | 室内结构设计,采用45mm*90mm/35mm*90mm铝型材结构边框 | 1 | 套 | 否 |  |
| 1.3控制设备以及配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机箱 | 1.6U切换主箱体，支持14个输入槽位，5个输出槽位，1个回显槽位，2个电源槽位，2个控制卡槽位；支持冗余电源；前面板有LED 灯； 2.控制方式：网页方式（Chrome、360极速、搜狗极速等浏览器），客户端方式，支持第三方控制、支持远程对拼接处理器的开关机控 制；3.同时支持B/S和C/S两种控制方式； 4.支持图像任意切换、分割、叠加、漫游、缩放、裁剪等；画面无缝同步切换，无黑场，无延时，切换时间<=20ms；支持矩阵功能，在实现拼接功能的同时支持矩阵切换，即可实现不同信号的拼接显示，同时支持切换不同的信号到多个显示屏； 5.板卡热插拔：支持全面热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行。输入板卡热插拔恢复时间<3s；输出板卡热插拔恢复时间<5s； 6. 支持冗余电源：单个电源的故障不会影响整机的运行； 7.滚动字幕：在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示滚动字幕（如欢迎词等），字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义； 8.台标显示：在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色、背景颜色可自定义，标识整体的大小可根据实际情况调整； 9.本地高清底图：在不增加外部设备以及额外板卡的情况下，支持显示墙底图功能，自定义加载本地图片即可，并可在软件上设置底图功能的开启和关闭； 10.输入信号源重命名：可根据实际需要修改名称； 11.输出通道与大屏对应设置：输出通道映射，可随意调整输出通道顺序； 12.精细权限管理：分区分权操作，管理人员可以设置软件界面每一项功能、输入输出板卡每一个接口信号源或输出显示屏的操作权限，实现精细的信号源及大屏显示权限划分； 13.多用户同步操作：操作界面实时同步； 14.开窗预编辑：支持开窗及场景的预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响； 15.窗口布局时支持窗口锁定功能，窗口锁定时，使用人员无法变更窗口设置； 16.多组屏：支持多组拼接墙同时控制，多组屏的数量不受限制； 17.场景保存/调用与轮巡：支持预存场景，支持场景一键切换、场景轮巡、轮巡间切换时无黑场； 18.设备状态监测及告警：图形化展示设备当前配置情况；支持设备运行状态及风扇转速和温度的监测、设备生产信息查询、设备固件版本在线查询；支持异常告警提示，便于及时排查及处理，可对历史告警信息进行搜索及管理； | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 控制卡 | 1.NET 口指示灯：绿灯指示线路连接，常亮为连通，常暗为故障；黄灯为数据交换指示灯，闪烁为有数据交换，常暗为无数据交换。 2.状态指示灯： 1）M/S：主备指示灯，常亮为主控制卡，常暗为备控制卡；2）ALM：告警指示灯，常亮代表运行出现故障，常暗为正常；3）RDY：程序状态指示灯，常亮表示程序启动完毕，常暗为正在启动或启4）RUN:运行指示灯，常亮表示板卡正在运行，常暗表示出现故障或运行异常。5）NET：网络接口，通过网线将此接口和计算机等控制设备连接起来； 技术参数： 1.控制接口：NET； 2.RS-232口：波特率9600、无奇偶校验、8 位数据位、1 位停止位； | 1 | 张 | 否 |  |
| 3 | 板卡 | 单卡支持 64 路信号预监；2.支持插入多张预监卡；3.未插输入卡的通道不占用预监路数； 技术参数： 1.接口类型：RJ45 接口；2.接口数量：接口 x1；3.NET 输出：每张板卡支持 64 路信号源预监；4.帧率：10 帧/秒； | 1 | 张 | 否 |  |
| 4 | 电源 | 占用电源槽位、单个电源故障不会影响整机的运行； 冗余供电电源，适用于4U、6U、8U、14U、19U机箱； | 1 | 台 | 否 |  |
| 5 | 板卡 | 1.支持 HDMI 1.3 协议，兼容 DVI 1.0 协议，支持 HDCP1.4 协议，支持 1080P全高清信号2.自动检测分辨率变化3.支持信号源裁剪4.先进的 EDID 管理，支持 EDID 更改 技术参数： 1.接口类型：HDMI Type A2.接口数量：接口 x43.输入信号：HDMI 1.3/DVI 1.04.信号电平：T.M.D.S. 2.9V~3.3V5.阻抗：50Ω6.最高分辨率：1920*10807.帧率：1920*1080P 时最高帧率为 60 帧8.最大传输速率：6.69Gbps9.输入路数：4 | 4 | 张 | 否 |  |
| 6 | 板卡 | 1.单板 4 路输出2.支持标准 HDMI 输出，最大分辨率为 1920x1080@60Hz3.支持 HDCP1.4 协议4.每路输出可开 4 个窗口 技术参数： 1.接口类型：HDMI 接口2.接口数量：接口 x43.传输协议：HDMI1.34.信号电平：T.M.D.S. 2.9V~3.3V5.阻抗：50Ω6.最高分辨率：1920*1080@60Hz7.帧率：1920*1080P 时最高帧率为 60 帧8.最大传输速率：10.2Gbps9.输出路数：4 | 2 | 张 | 否 |  |
| 7 | 板卡 | 1.4路LED屏DVI输出卡，2.每路输出可开4/8个窗口，支持无极缩放；3.最大支持分辨率1920X1080@60Hz | 1 | 台 | 否 |  |
| 7 | 无线传屏器 | 1.支持主持人模式控制设备传屏，使用过程中不占用电脑WIFI。 2.支持Windows电脑和Mac电脑传屏，支持鼠标加速功能，鼠标延迟感低。 3.支持双WIFI，内外网隔离功能：双WIFI技术保障手机连接热点传屏时仍可以上网；也可以选择内外网隔离，盒子传屏通过热点，盒子访问内外通过有线或者WIFI，有效保障访客信息安全。4.具备多种投屏模式，满足各种场合需 求，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式，方便手机竖屏满屏传屏。 技术参数：USB传屏器（标配2个） 1.支持系统类型：Windows 7/8/10,Apple Mac2.分辨率：720P~1080P3.帧率：音视频18~30帧4.整体延迟：100~200ms5.传输距离：无遮挡的情况下30m6.显示模式：支持扩展桌面（Windows 7/8/10）7.触摸反控：支持10点触摸回传（Windows7/8/10）；支持鼠标模式回传（Mac）8.无线速率：发射端300Mbps9.无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 10.频段：5.8G,多信道选择11.验证协议：WPA2-PSK12.升级方式：主机USB升级传屏器 13.会议模式：主持人模式：主持人可以触摸屏幕列表选择指定PC传屏14.与会人员模式： 当前非主持人传屏时，谁按下传屏按钮谁就获取传屏控制权 | 1 | 台 | 否 |  |
| 2、中央控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.标准 19英寸机柜设计，2U 高度，前面板采用黑色氧化拉丝工艺，尽显高贵典雅风采。 2.主机自带4.3英寸LCD触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。 3.全面支持网络控制，具备网络接口；支持多台IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯。4.IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端的编程方式全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换。 5.支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。 6.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。 7.采用最新32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz。 8.大量采用高度集成化的处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅。 9.主机内置256MDPR及8 GEMMC的大容量FLASH 存储器。 10.主机具备8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422 信号。 11.支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 12.主机具备8路独立可编程IR红外发射口。 13.主机具备8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路。 14.主机具备8路弱电继电器控制接口。 15.主机具备1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 16.全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码 17.支持1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 18.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。 19.可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。 20.支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 21.采用国际流行SMT全贴片式生产工艺。 22.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 23.面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态。 24.支持实现移动端或触控屏对会议室报告厅等场所的窗帘、灯光、空调、投影机、投影幕、电视机、LED显示屏等音视频设备电源控制，支持获取物联中控及周边设备的工作状态，支持对会议室内部环境的使用场景切换（如投影模式、会议模式）。 25.支持实现移动端或触控屏对音频处理器设备音量调节/静音控制/场景调用等、远程控制矩阵设备信号切换/场景调用，远程控制摄像机进行上下左右放大缩小调节/预置位调用、远程控制灯光亮度调节等功能。 技术参数： 1.处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ 。2.存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash3.串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 。4.红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针。5.I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号。6.弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号。7.NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源 | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 控制器 | 1.协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制。 2.手动控制：在机器的正前方，有8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在现场出现特发情况时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。3.具有8路继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；具有1路零线端子接口。 4.具有8路独立电源开关控制，单路电流支持20A。5.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。 6.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 7.具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 8.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 9.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 3 | 触摸屏 | 1.显示屏采用10.1英寸高清显示屏；搭配中控系统使用，实现对中控系统进行管控（场景切换、音量调节、灯光开关控制及亮度调节、视频矩阵信号切换/场景调用、电源设备开关控制等）。 2.内置200W摄像头和2*2W喇叭。 3.支持1路RJ45网络接口，采用100M网络传输。 4.支持电容屏多点触摸。 5.全视角高清屏，分辨率为1280*800。 6.支持DC12V供电和POE供电。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 3、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1.额定功率：300W2.峰值功率：1200W3.最大声压级（额定/峰值）：120dB/126dB 4.标称阻抗：4Ω5.频率范围：70Hz-20kHz6.灵敏度：95dB(1M/1W)7.扬声器单元：3＂×8 8.水平覆盖角度（°）：1009.垂直覆盖角度（°）：90 | 4 | 只 | 否 |  |
| 2 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 4 | 只 | 否 |  |
| 3 | 四通道数字功放 | 1.采用最新D类功放设计方案，失真小，效率高； 2.电源采用开关电源，效率高；开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。3.有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准；4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；5.标准XLR+TRS1/4"复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。6.开机电源时序开启功放的功能。7.远程接口可以用中控系统开启和关闭功放。8.内置低切开关选择的功能。9.适应不同场合所需，可选立体声或并接工作模式。 技术参数 1.输出功率(20-20kHz/THD≤1％):a.立体声/并联8Ω×4:500W×4b.立体声/并联4Ω×4:700W×4 2.连接座:XLR、TRS接口3.电压增益(@1kHz):36dB4.输入灵敏度:1V5.输入阻抗:10KΩ非平衡、20KΩ平衡6.频率响应(@1W功率下）:20-20kHz/+0/-2dB7.THD+N(@1/8功率下）:≤0.05％8.信噪比(A计权):≥100dB9.最大功耗:3600W | 1 | 台 | 否 |  |
| 4 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 | 1 | 套 | 否 |  |
| 5 | 数字调音台 | 1.内置高效的DSP音频处理器，具有超强处理能力，内置7个CPU芯片，在运算处理方面得到很大的提高。2.内置双数字效果器，可由用户进行任意编辑效果模式、音效、深浅度等功能。3.提供16路MIC和LINE联合输入接口，配备有16路麦克风前级放大器，可接驳所有类型的麦克风，话筒输入接口带48V幻象电源。4.提供4路线性输入接口，可连接立体设备。 5.提供8路断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、EQ、去唇齿声器、滤波器）。 6.提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体监听输出、2个耳机监听输出。 7.具有1个7英寸超大液晶高清触摸彩屏，视觉化操作界面与功能设置，支持1024*600分辨率。8.输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。 技术参数： 1.MIC和LINE联合输入：16路（16路均为卡侬/单插混合接口） 2.线性输入：4路立体声单插接口3.智能输出：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体监听输出、2个耳机监听输出 4.INSERT：8路断点插入接额外的处理器5.USB接口：2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新 6.显示屏：7英寸高清IPS触摸屏，1024×600分辨率7.AD/DA：最高支持24bit/48KHz 8.DSP处理器：32-bit浮点9.幻象供电：+48VDC 10.频率回应直接输出：20Hz~20KHz at 0dBu±1.5dB11.失真度：<0.01% at 0dBu±1KHz 12.信噪比：104dB13.最大输入电平：+22dBu 4.线性输入增益：-15dBu~+35dBu5.效果器：12种效果器，Hall、Room、Plate、Delay、Stdelay、Tremolo、Flanger、Chorus、DelayRev、StdelayRev、FlangerRev、ChorusRev 16.噪声门：阀值范围：-84dBu-0dBu；启动时间：0.5ms-200ms；释放时间：5ms-2000ms | 1 | 台 | 否 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.输入每通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4.全功能矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。 5.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 7.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 8.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 9.支持断电自动保护记忆功能。 10.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 11.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 12.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 13.支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。技术参数： 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4. 幻象供电：DC 48V 5. 频率响应：20Hz-20KHz 6. 总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7. 数/模动态范围(A-计权)：120dB 8. 模/数动态范围(A-计权)：120dB 9. 输入阻抗(平衡式)：20KΩ； 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； 11.通道隔离度：1kHz，100dB 12.输入共模抑制：60Hz，80dB | 1.00 | 台 | 否 |  |
| 7 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32bit DPS处理器（300兆主频），24bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 技术参数： 1.输入通道及插座：2路XLR母座+2路TRS母座 模拟输入2.输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出3.输入阻抗：平衡：10KΩ 4.输出阻抗：平衡：470Ω5.最大输入电平：≤+20dBu 6.最大输出电平：≤+20dBu7.动态范围：≥110dB 8.信噪比：≥103dB @1kHz 0dBu（A计权）9.失真度：<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz 10.通道分离度：>82dB(1kHz) 11.频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 12.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波&移频 13.陷波器：12个静态+12个动态/每通道 14.频率分辨率：1Hz15.啸叫寻找时间：0.1~0.5 秒16.移频器：±10Hz，1Hz步进17.传声增益：6~10dB18.系统增益：0dB19.压限器：-80dB—0dB20.功耗：<20W | 1 | 台 | 否 |  |
| 8 | 电源管理器 | 1.8通道电源时序打开/关闭。2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态 。3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。6.输出连接器：多用途电源插座。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz2.额定输出电流：30A3.可控制电源：8路4.每路动作延时时间：1秒5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A6.单路额定输出电源：10A | 1 | 台 | 否 |  |
| 4、数字会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.采用128位AES加密技术。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有网络接口，具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和。 4.具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 5.支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 6.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 7.支持中英文语言界面切换。 8.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 9.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 2 | 会议话筒 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 7.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 | 1 | 台 | 否 |  |
| 3 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 | 17 | 台 | 否 |  |
| 4 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32bit DPS处理器（300兆主频），24bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 技术参数： 1.输入通道及插座：2路XLR母座+2路TRS母座 模拟输入 2.输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出3.输入阻抗：平衡：10KΩ 4.输出阻抗：平衡：470Ω5.最大输入电平：≤+20dBu 6.最大输出电平：≤+20dBu7.动态范围：≥110dB 8.信噪比：≥103dB @1kHz 0dBu（A计权）9.失真度：<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz 10.通道分离度：>82dB(1kHz) 11.频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 12.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波&移频13.陷波器：12个静态+12个动态/每通道 | 1 | 台 | 否 |  |
| 5 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 1 | 根 | 否 |  |
| 6 | 插座 | 1、采用铝合金材料，独特的外观设计。2、防锈处理。3、美观实用。4、一进一出。 5、采用100M 网络传输。 | 1 | 个 | 否 |  |
| 4、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 32U加厚机柜，600*800*1610mm 8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 2 | 套 | 否 |  |
| 2 | 配电柜 | 1、额定功率：20KW，输出路数：6路；2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能；3、内置避雷器，具有避雷防雷功能； 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能；5、支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作； | 1 | 台 | 否 |  |
| 3 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 4 | 根 | 否 |  |
| 4 | 音频连接线 | 5米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 2 | 根 | 否 |  |
| 5 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 16 | 根 | 否 |  |
| 6 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 4 | 根 | 否 |  |
| 7 | 多媒体插座 | 1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | 2 | 个 | 否 |  |
| 8 | 音箱地插盒 | 弹起式/2个欧姆头 | 2 | 个 | 否 |  |
| 9 | 视频线 | HDMI,2米 | 8 | 条 | 否 |  |
| 10 | 视频线 | HDMI,10米 | 14 | 条 | 否 |  |
| 11 | 音箱线 | 300芯金银线 | 200 | 米 | 否 |  |
| 12 | 音频线 | 电源线RVVP电线电缆 音频线国标纯铜环保 RVVP2*0.5 200米 | 1 | 卷 | 否 |  |
| 13 | 电源线 | RVV 3X1.5mm2 | 400 | 米 | 否 |  |
| 14 | 网线 | 六类网线（0.51±0.02mm）非屏蔽网线箱线 蓝色 305米 1859620-6 | 600 | 米 | 否 |  |
| 15 | 水晶头 | 六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 | 1 | 盒 | 否 |  |
| 16 | 高清数据线 | 专业抗干扰工程线缆设备必须放置大屏下方，且仅包括设备（矩阵、拼接控制器）到大屏的线缆，信号源线缆不含； | 9 | 条 | 否 |  |
| 17 | 线管 | 名称:JDG电线管、规格:DN25；材质:钢；敷设方式：暗敷；厚度：3.0mm | 200 | 米 | 否 |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十二、电子沙盘系统 |  |  |  |  |  |
| 1.0 | 多点触摸三维电子沙盘可视化交互地理信息系统软件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 战场环境模拟电子地图数据 | 1、支持多分辨率海量正射影像数据全球最高0.6米分辨率卫星影像和全球1秒（30米）高层数据； 2、提供1：2000和1：5000混合的矢量电子地图数据；最新年份的基础信息，地形、道路、建筑物、政府机构、学校、医院等； 3、支持4K超高显示分辨率地图显示； 4、支持态势显示的相关地图数据进行图层管理；无需上网使用，可以任意搭建本地内部网络CS结构；支持二三维统一的地图分层显示控制功能；可通过图层管理控制各个图层的显隐； 5、地图数据显示是指能够在二维地图和三维数字地球中，能够对多种数据类型（矢量数据、影像数据、DEM数据、倾斜摄影数据等）进行融合集成，构建一个逼真的地理环境； 6、二三维电子地图数据系统：支持多分辨率正射影像数据、多分辨率高程数据、三维倾斜摄影数据、三维实体模型数据；支持CGCS2000地理坐标系，WG84地理坐标系和多种地图投影；支持Shapefile、MIF、Tab格式等商用格式矢量数据加载显示（卫星图片、矢量电子地图、高程数据）； 7、A、默认提供： 2.1可提供卫星影像地图数据全球1-13层（最大分辨率为30m） 和全国1-15层（最大分辨率为5至8m）和XX省（15-19层）（最大分辨率为0.6m） 2.2可提供矢量电子地图数据：全国或者某省，最大比列尺1：2000的不少于20个图层的矢量电子地图，进行纠偏配准卫星影像数据后可以分图层类别的形式查询与卫星影像地物对应的地物名称； 2.3可提供全国1秒分辨率的DEM数据（30米的高程数据） B、选择提供： C、2.1可提供卫星影像地图数据为全球1-15层（最大分辨率为5至8m）和全国1-17 层（最大分辨率为1至2m）和XX省（15-19层）（最大分辨率为0.6m） 2.2可提供矢量电子地图数据：全国或者某省，最大比列尺1：2000的不少于20个图层的矢量电子地图，进行纠偏配准卫星影像数据后可以分图层类别的形式查询与卫星影像地物对应的地物名称； 2.3可提供全国1秒分辨率的DEM数据（30米的高程数据）； C、选择提供： 2.1可提供卫星影像地图数据为全球1-15层（最大分辨率为5至8m）和全国1-19层（最大分辨率为0.6m）； 2.2可提供矢量电子地图数据：全国或者某省，最大比列尺1：2000的不少于20个图层的矢量电子地图，进行纠偏配准卫星影像数据后可以分图层类别的形式查询与卫星影像地物对应的地物名称；可提供全国地名查询目标数不少于7500万条；可以提供全国道路名称查询定位数不少于250万条 ； 2.3可提供全国1秒分辨率的DEM数据（30米的高程数据）； D、可以选择搭配卫星影像地图数据为：全球1-13层（最大分辨率为30m）、全球1-15层（最大分辨率为5至8m）、全国1-15层（最大分辨率为5至8m）、全国1-17层（最大分辨率为1至2m）、某一个省或者某一个市（1-19层）（最大分辨率为0.6m | 1 | 套 | 否 |  |
| 1.2 | 完全自主知识产权 | 不能使用任何国内外开源地理信息系统平台，相关国内外开源平台为：CESIUM GIS、Worldwind、skyline、mapgis、mapinfo、ARCGIS、OSGEARTH、UNIGINE、unity3d和4D、ossimplant ... |  |  |  |  |
| 1.3 | 综合信息查询分析调用 | 1 数据库所带的地理信息资料可供相关人员了解各重要目标点的名称，其查询方式为点、线、面、地物名称、坐标值、地图范围；鼠标和手触摸均可完成查询功能； 2 以九宫格的形式呈现(可自定义相关宫格名称），支持视频、文本、照片等多媒体资料的以多点触摸的形式进行播放和展示； 3 支持手写触摸查询（汉字、数字、英文、军标符号的象形检索功能）； 4 提供综合查询功能，可根据用户输入的关键字对地名、兵要、标绘和实体模型等信息进行综合查询，并在二、三维地图上显示查询结果； 5 提供空间查询功能，能够选取地理目标并查询属性信息； 6 综合查询分析是调用高程、影像、矢量邓地理信息数据，构建逼真的地理环境，在其基础上，具备基础地理分析功能，定量了解战场环境；能够根据用户输入的关键字对地名、兵要、标绘和实体模型等信息进行综合查询，并在二、三维地图上显示查询结果 |  |  |  |  |
| 1.4 | 二三维一体化态势标绘系统 | 具备二、三维一体化的态势标绘编辑、显示和演播功能；通过鼠标或者触摸完成军标的标绘；自带2018版部队、武警、人防、应急、公安、消防标准的二维和三维矢量军标库；支持3ds格式的模型直接导入和调整；支持无人机倾斜摄影数据的导入和呈现；态势标绘是将与作战情况相关的信息元素（军标符号、装备模型、文字等）标记在地理信息展示载体上，形成表示事件作战装备和人员、作战态势、战斗队形、首长决心等一系列与事件活动相关的态势图。系统支持在二维和三维地图上显示所有点状队标、线面队标、多种基本几何图元，军队标号形状的编辑、属性的编辑（线条的颜色、样式、宽度，填充色、样式、透明等）、文字标注、视频播放、照片显示等；具备对标绘的标号进行查询能力；具备CorelDRAW等制作软件内进行军标符号矢量化制作后一键转换到本系统，进入预先设定的军标分类符号库后，可以在本系统内与其他已有军标符号同时标绘使用 |  |  |  |  |
| 1.5 | 二三维动态军标和态势演播系统 | 二三维动态军标态势推演播系统：军标库中的军标符号可根据预案方案流程规定并通过时间轴的形式进行动态的时序显示；同时也可任意添加视频、声音、图片、动画、文本等多媒体资料配合演示效果；基于二三维军标标绘功能，实现对军标的时序动作、时序播放、时序定位和时序复位进行可视化的编辑，并可以对编辑的后的时序对象及其动作进行预览；依托综合全面的地理环境信息和战场态势信息，以数据、文本、图形、动画等多种方式为指挥人员生动、形象的显示战场态势，使战场指挥人员全面的掌握战场实时态势。 评审依据：★提供由第三方检测机构CSTC中国软件评测中心出具的检测（验）报告复印件并加盖原厂公章 |  |  |  |  |
| 1.6 | 人眼视角三维虚拟漫游系统 | 人眼视角建筑物或者倾斜摄影数据室内外三维虚拟漫游：该功能的实现需要客户提供三维模型数据，可以人眼视角精确的进入三维模型内对各楼层功能、建筑物内部主要消防设施、重点部位（安全出口、疏散楼梯、消防电梯）等进行漫游，了解建筑物相关信息 |  |  |  |  |
| 1.7 | 网络协同标图（网络版为CS架构模式）系统 | 可以进行网络协同标图，操作员可以通过网络，共同完成一幅要图的标绘，并完成上下级态势信息的上传和下达：每个客户端可根据需要加入不同的分组中；在各个分组中，所有组的成员均可接收到该组的标号，并可以协同标图；支持部署多个系统客户端软件，同时具备在同一个局域网内多个军标的标绘功能，在同一份地图上进行协同标绘功能； |  |  |  |  |
| 1.8 | 标图输出 | 二维地图输出整饰系统：卫星图片、矢量地图可以在各个分辨率或者图层状态下进行按需框选范围输出；标绘的军标部署图等相关符号也可以一起输出，其格式为TIFF\JPG；提供二维地图输出整饰功能，能够进行地图输出范围选取、出图比例尺设置、版面设置、标题/图廓/比例尺/ 指北针的创建和编辑，支持布局模板的编辑与应用 |  |  |  |  |
| 1.9 | 三维建模数据和三维模型动画的导入和调整系统 | 三维场景标绘支持3D模型、支持城市大面积建筑物三维模型截面立体数据的任意放置，可以随意调整模型位置、大小、方向、角度等参数；并可让标注的模型参与到预案演示，实现动态展示效果；可加入三维模型动画（如爆炸、硝烟、战火等）；支持人工模型库功能，鼠标或者手势一键拖移人工模型布置虚拟事态场景和事件复盘，并可以在不同场景切换 |  |  |  |  |
| 2.00 | 二三维矢量军标库 | 五大军种（陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队）、武警、人武部、应急管理部、交通、消防等行业；数量不少于1000个 |  |  |  |  |
| 2.1 | 三维模型库 | 三维模型库（3DS格式）：数量不少于200个（常规车辆 工程车辆 航空飞机 其他模型 人物角色 植物模型）；三维专业模型库：三维模型库（3DS格式）：五大兵种（陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队）、武警、人武部、应急管理部、交通、消防行业；数量不少于500个；★提供由第三方检测机构CSTC中国软件评测中心出具的检测（验）报告复印件并加盖原厂公章的扫描件 |  |  |  |  |
| 2.2 | 主界面菜单功能模块实时个性化搭配 | 通过手指在屏幕上拖动写字；可以改变画笔的颜色, 以及用对标注的结果进行局部擦除,点击可以实现清除屏幕上所有的标注 |  |  |  |  |
| 2.3 | 电子白板手写主界面菜单功能模块实 | 通过手指在屏幕上拖动写字；可以改变画笔的颜色, 以及用对标注的结果进行局部擦除,点击可以实现清除屏幕上所有的标注 |  |  |  |  |
| 2.4 | 地形测绘量算分析 | 位置、高度、距离、方位、面积、坡度、坡向、断面、通视的分析量算 |  |  |  |  |
| 2.5 | 无人机倾斜摄影 三维建模系统 | 所投产品支持以下功能： 1、三维手绘模型实时建立：根据卫星图片上的建筑物轮廓进行手绘描边，再赋予建筑物高度值，以及导入建筑物外墙照片，由此可以快速进行三维模型手绘建模，★需提供由第三方检测机构CSTC中国软件评测中心出具的检测（验）报告复印件加盖原厂公章； 2、可提供无人机拍摄、数据处理、数据导入、三维呈现全套完整解决方案和软件系统；直接导入无人机拍摄的照片和相关地理数据，经过特殊数据处理后，可在软件内反映地物在各个角度的外观、位置、高度等属性（不包含数据的采集、处理、导入）；支持KML格式，★需提供产品满足以上功能的软件著作权证书复印件加盖原厂公章； 3、人眼视角建筑物或者倾斜摄影数据室内外三维虚拟漫游：该功能的实现需要客户提供三维模型数据，可以人眼视角精确的进入三维模型内对各楼层功能、建筑物内部主要消防设施、重点部位（安全出口、疏散楼梯、消防电梯）等进行漫游，了解建筑物相关信息，★需提供由第三方检测机构CSTC中国软件评测中心出具的检测（验）报告复印件并加盖原厂公章 |  |  |  |  |
| 2.6 | 多点触摸操作系统 | 所投产品支持基于多点触摸设备的二、三维地图触摸操控；软件支持手指触摸点数量≥五个；软件可通过多点触摸的控制，实现对二维地图数据放大、缩小、漫游的交互操作；实现对三维地图数据的俯仰、旋转交互操控和比高调整;提供二三维地图的放大、缩小和漫游操控功能， 对三维地图可以进行俯仰、旋转角度； |  |  |  |  |
| 2.7 | 自然环境模拟 | 提供对大气圈、雨、雪、经纬网格三维显示 |  |  |  |  |
| 2.8 | 作战文书拟制查看 | 支持作战文书的拟制编辑，支持视频、文本、照片等多媒体资料播放和展示 |  |  |  |  |
| 2.9 | 首长测量指挥模式（即时测量显示） | 可以手势多点触摸的形式进行坐标值、距离、地形高度、无人机倾斜摄影三维建筑物高度、方位角、通视、面积、坡度、坡向、剖面分析、可视范围分析（触摸和鼠标均可满足） |  |  |  |  |
| 2.10 | 参谋测量作战模式（测量标注保存显示 | 可以手势多点触摸的形式进行坐标值、距离、地形高度、无人机倾斜摄影三维建筑物高度、方位角、通视、面积、坡度、坡向、剖面分析、可视范围分析（触摸和鼠标均可满足） |  |  |  |  |
| 2.11 | 视点导航定位 | 具备将地图上的显示内容（基础地理数据、标绘数据）、二维地图显示范围、三维数字地球视点状态等信息保存为视点，并能还原视点的显示内容和状态 |  |  |  |  |
| 2.12 | 道路属性查询调用呈现分析 | 可以查看各道路的长、宽、承重、车道数目；可以查看两点间路径选择 |  |  |  |  |
| 2.13 | 三维手绘模型实时建立 | 根据卫星图片上的建筑物轮廓进行手绘描边，再赋予建筑物高度值，以及导入建筑物外墙照片，由此可以快速进行三维模型手绘建模 |  |  |  |  |
| 2.14 | 提供建筑物三维模型截面立体数据和显示功能 | 提供并导入和呈现建筑物三维模型截面立体数据：提供省会级城市大面积建筑物三维模型截面立体数据，并可导入软件系统实时三维360度呈现 |  |  |  |  |
| 2.15 | 手写标绘抛图系统 | 手写触摸系统和军标的标绘系统在地图上的相关标注和标绘成果，可以实时屏幕截图后，抛送到同网络设备内进行调用和查看；标注完成的图幅、作战决心图等可抛送到各分组参谋成员以供查看 |  |  |  |  |
| 2.16 | 手写触摸象形检索 | 具备在主界面实时切换手写触摸功能，可手写汉字、数字、英文，并可以在查询菜单界面写具备以上功能描述；具备对军标符号的象形手写检索功能 |  |  |  |  |
| 2.17 | CS架构局域网客户端系统 | 1数据管理与共享：提供地图数据的存储、下载、编辑等管理功能；可以进行用户注册、登陆、资料上传和下载；2可以多人互不干涉的情况下各自使用多点触摸三维电子沙盘可视化交互地理信息系统相关功能； 3可以根据需要可以进行网络协同标图，支持部署多个系统客户端软件，同时具备在同一个局域网内多个军标的标绘功能，在同一份地图上进行协同标绘功能 |  |  |  |  |
| 2.18 | 部署管理 | 1、武警勤务管理系统：二三维兼容《兵力部署管理系统》的数据库（仅限武警行业），将该数据库导入软件后，可以调用数据库中各中队至总队等各部队的基本情况、人员实力、固定目标、执勤点、执勤哨位等信息在多点触摸地理信息系统的电子地图中显示。2、部队部署管理系统：二三维兼容《兵力部署管理系统》的数据库（仅限部队、人防、人武部行业），将该数据库导入软件后，可以调用数据库班至战区等各部队的驻守位置、基本情况、人员实力、固定目标等信息在多点触摸地理信息系统的电子地图中显示；3、应急、消防勤务部署管理系统：二三维兼容《勤务部署管理系统》的数据库（仅限应急、消防行业），将该数据库导入软件后，可以调用数据库中各中队至总队等各单位的基本情况、人员实力、固定目标、执勤点、执勤哨位等信息在多点触摸地理信息系统的电子地图中显示；★需提供软件相关功能截图证明并加盖原厂公章； |  |  |  |  |
| 2.19 | 军用地图数据支持系统（仅限提供给五大兵种、部队、武警、人武部） | 1、数据显示：能够在二维地图和三维数字地球中，对多类型、标准、尺度和坐标系统的多元地理数据进行综合集成显示，并能够遵循军用图式标准显示联合作战图、地形图、航空图和海图等多种军用矢量地图；能够支持联合作战图、地形图、航空图、海图等图种，能支持系列比例尺的军用标准矢量数据、多分辨率的正射影像数据、DEM数据、军用综合兵要数据、军用地名数据和三维倾斜摄影数据等多类型的军事地理数据 2、数据处理和导入：提供对军用标准格式矢量数据、正射影像数据、军用高程数据和军用标准地名等地理数据的处理功能，并能将处理后的地图数据文件导入地理信息系统数据库，包括处理原始地理数据和地图服务器中地理数据两种方式 |  |  |  |  |
| 2.20 | 可以提供二次开发包 | 支持用户在现有功能基础上进行定制修改、功能扩展，提供相应的SDK源代码、技术支撑、开发文档教程； |  |  |  |  |
| 2.21 | 具备二次开发拓展功能 | 远程现场视频监控（包含照片）的接入；电话呼叫、手机短信、数字无线集群客户端、电子沙盘、GPS、北斗等硬件系统的接入；人员、车辆 、重点单位定位、查询功能；以及接入相关数据库功能；态势监控是指在接入北斗或GPS设备的基础之上，实现人员、车辆等动目标的属性信息在地理信息上进行显示；支持接入北斗指挥机，能够在二三维地图上分级显示下属用户机的位置信息，同时监控显示的北斗目标不少于10000批.北斗指挥应用软件可以通过网络访问“地图服务器系统”中存储的地理数据，实现数据联动。 |  |  |  |  |
| 2.3 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十三、密集柜系系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能/电动双柱式档案密集柜 | 1、4500L*600W*2600H*6层*双面存放货物； 2、人机交互：固定列应采用12寸及以上彩色液晶电容触摸屏控制，活动列应采用8寸及以上的彩色液晶触摸屏控制。通过密集架上的触控屏控制密集架移动列架体的左移、右移、停止、合架、休眠。支持红外遥控器方式对架体的操作。 3、架体运行：在通道宽度80cm情况下,单个活动列架体从完全闭合状态到完全开启的时间应≤8s。★需提供带CMA、CAL、ILAC MRA、CNAS标识的国家级检测机构出具符合要求的检测报告作为复印件佐证材料并加盖原厂公章。 4、移动列启动时间检验：移动列控制器从上电开始至正常操作为止的时间应≤1s。 5、一键检测：可通过固定列触摸显示屏对智能密集架状态进行一键检测并显示检测结果，检测内容包括：红外和磁感应传感器状态、温湿度传感器状态、固定列触摸屏状态、移动列显示屏状态、拾音器状态、照明灯状态、机械锁状态、电机状态、和网络连接状态★需提供带CMA、CAL、ILAC MRA、CNAS标识的国家级检测机构出具符合要求的检测报告复印件作为佐证材料并加盖原厂公章。 | 77.50 | m3 | 否 |  |
| 2 | 三步书梯/常规 | 铝合金材质 | 1 | 台 | 否 |  |
| 3 | 二层书车/常规 | 铝合金材质 | 1 | 台 | 否 |  |
| 4 | 管理计算机 | i5 8G 1T 独显 21.5寸屏 | 1 | 台 | 否 |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十四、机房系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 600*600*35mm | 11.50 | 台 | 否 |  |
| 2 | 磨砂不锈钢地脚线 |  | 14 | 米 | 否 |  |
| 3 | 20KVA UPS不间断电源主机 | 三进三出，可设置360/380/400/415Vac，50/60Hz电网体系；输入电压范围277~485Vac（不降额），190~277Vac（50%~100%负载之间线性降额），减少电池放电次数，延长电池使用寿命；0.9输出功率因数，提供更强的带载能力；高速智能DSP控制，实现完美的系统性能与保护功能；输入过压、欠压，输出过载、短路，逆变器过热、IGBT过流，电池欠压和电池过充等多重完善的保护功能； 独特的工业化设计，确保恶劣环境下安全运行；可靠、滤波、稳定的正弦波输出；灵活的电池配置，电池组可以在16/18/20节任意配置使用； | 1 | 台 | 否 |  |
| 4 | 蓄电池 | 12V100HA，后备一小时 | 32 | 台 | 否 |  |
| 5 | 电池箱 | 可放置32节蓄电池 | 1 | 个 | 否 |  |
| 6 | 机房交流配电箱 | 定制 | 1 | 个 | 否 |  |
| 7 | 机房二级电源防雷箱 | Un: AC230V Uc: 385V In: 30KA;Imax:60KA; Up（限压）:2000V（波形：8~20us） | 1 | 个 | 否 |  |
| 8 | 电源线（交流配电箱至UPS主机） | YJY4*16 | 10 | 米 | 否 |  |
| 9 | 总接地铜排 | 30*3,纯铜制 | 30 | 米 | 否 |  |
| 10 | 机柜接地线 | BV16 | 20 | 米 | 否 |  |
| 11 | 设备接地线 | BV6 | 20 | 米 | 否 |  |
| 12 | 防雷器 | 6P多功能防雷插座；210*106*36mm；3M电源线(3*0.75) | 10 | 个 | 否 |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |

二、售后服务要求

（一）自产品验收合格之日起，提供至少两年的产品质保期。质保期内中标人免费维修（人为或不可抗力因素除外）；质保期外只收取适当材料及人工费用。

（二）中标人应有专职的售后维修人员保证售后维修的及时、快捷。保证在接到故障电话后，2小时内响应，遇重大故障，必须在4小时内到达现场，并在12小时内检测出故障。

（三）免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。

（四）中标人须为采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（图纸、手册和技术资料）

（五）提供技术指导，人员培训，安装调试以及设备正常运行所必须的相关服务。

三、供货(含安装、调试）时间、地点

合同履行期限：签订合同后80日内安装调试完毕

交货地点：采购人指定地点

# 四、验收方式

# 采购人组织验收，中标人负责提交验收所需文件。

（一）采购人应按照国家有关标准及招、投标文件的技术要求等进行验收，中标人必须提供完整、合格、有效的产品出厂文件及有关货物资证文件。

（二）中标人提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到采购人要求的使用性能，采购人可拒收货物。采购人拒收货物，标的物毁损、丢失及产生一切费用的风险由中标人承担。

（三）有可能产生的验收费用由中标人承担。

五、付款时间

根据双方签订的合同约定执行。

- 其他

（一）投标人应提交零套正本、零套副本的投标文件，壹份密封的《开标一览表》及电子版投标文件（U盘和光盘）。

（二）本项目预算金额为4945853.47元，最高限价为4945853.47元；超出采购预算（最高限价）的投标，按无效投标处理。

（三）投标人须提交投标保证金：无。《根据三亚市财政局文件  三财【2021】584号文件内容要求使用财政性资金1000万元以下（不含1000万元）的政府采购项目，不再收取投标保证金》。

（四）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构在海南省政府采购网及全国公共资源交易平台（海南省）网上公告为准。